# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1800吨PE给排水管、6400吨钢丝网增强PE复合管扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410184-04-01-807556 |
| 建设单位联系人 | 吕*亮 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 河南 省 郑州 市 新郑 市 梨河镇刘吉安楼村 |
| 地理坐标 | （ 113 度 44 分 58.882 秒， 34 度 19 分 13.826 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 塑料板、管、型材制造C2922 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29_53 塑料制品业292_其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 新郑市发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2204-410184-04-01-807556 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 3200 |
| 专项评价设置情况 | 无（本项目属于污染影响类中的“制造业”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不属于专项评价设置原则表中的项目，故无需设置专项评价） |
| 规划情况 | 规划名称：《新郑市梨河镇总体规划（2014-2030）》 审批机关：新郑市人民政府 审批文件名称及文号：/ |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）用地结构与功能分区 城镇布局结构和功能分区是根据梨河镇特定的自然环境条件、用地现状和自然景观确定的。根据远期用地选择，形成“二心、二轴、五片”的用地结构。 “二心”，城镇中心一般由行政中心、商业中心和文化中心构成。梨河镇的两心分别是由两个居住片区构成，一是梨河镇政府所在地的梨河居住片区形成的行政中心、居住中心和商业中心，一是炎黄大道以北、郑许公路两侧片区形成的居住中心。 “二轴”，指沿工业片区内部的郑许公路和韩城路形成工业发展轴、沿分隔工业与居住片区的黄河路形成的综合服务轴。 “五片”，指两个居住片区（炎黄大道以北、郑许公路两侧，梨河镇区东南居住片区），一个工业片区（郑许公路东西两侧、韩城路两侧），一个高效示范农业区（镇区东南部），一个文物保护片区（沿郑韩故城两侧形成的文物保护带）。 （2）工业用地布局 根据梨河镇的区域定位和地理位置，规划以发展食品、建材、塑料、化工为主的工业体系，配套其相关产业链，集中在镇区炎黄大道以南及郑许公路两侧建设，形成独立的工业集中区。 （3）规划相符性分析 本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行扩建，新增建筑面积3200m2。 本项目为塑料制品的生产项目，不在梨河镇镇区规划范围内；经查阅《新郑市梨河镇总体规划（2014-2030）-与土地利用规划结合图》，本项目所在地块为现状建设用地，与本项目性质相符。 综上，本项目符合《新郑市梨河镇总体规划（2014-2030）》的要求（土地租赁手续见附件3，规划图见附图6）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类建设项目，符合国家产业政策。新郑市发展和改革委员会已同意本项目备案，项目代码：2204-410184-04-01-807556（见附件2）。 2、与《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（郑环函〔2021〕99号）的相符性分析 根据《郑州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郑政〔2021〕13号），为推进郑州市生态环境准入清单管理体系落地实施，郑州市生态环境局发布了《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（郑环函〔2021〕99号）。本项目与其相符性分析如下： （1）与总体准入要求的相符性分析 本项目与其中“全市生态环境总体准入要求”相符性分析见表1。 表1 项目与郑州市生态环境总体准入要求相符性分析一览表 维度 管控要求 本项目建设情况 相符性 空间布局约束 严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区，持续推进黄河流域高耗水、高污染、高风险产业布局优化和结构调整 本项目性质为扩建，位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，不在“黄河干流和主要支流”临岸范围内；本项目为塑料制品的生产项目，不属于“两高一资”项目，不属于“高耗水、高污染、高风险”项目 相符 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止设置排污口，已设置的排污口必须拆除，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区范围内 相符 严格控制新建露天开采矿山，“三区两线”范围内严禁新建露天开采矿山。地质遗迹保护区、各类自然保护区、风景名胜区、军事禁区、国家和省法律法规规定禁止从事矿业活动的区域禁止开采 本项目为塑料制品的生产项目，不涉及矿山开采 相符 全面落实能源消费总量和强度“双控”，推行用能预算管理和区域能评制度，实施煤炭消费替代，所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代 本项目性质为扩建，能源消耗主要为电能，全厂不涉及煤炭等燃料的使用 相符 坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展。新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45 号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100 号）》要求 本项目为塑料制品的生产项目，项目性质为扩建，不属于“高耗能、高排放”、“两高”项目 相符 污染物排放管控 新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求 本项目运营期主要污染物的总量来源由管理部门核定，可以满足当地总量减排要求 相符 “十四五”期间，全市水环境国、省控断面水质达到国家、省考核目标要求，稳定劣Ⅴ类水体消除成果，县级以上集中式饮用水水源地取水口水质达标率100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定，县城以上建成区黑臭水体全面消除，南水北调中线干渠水质保持稳定。全市空气质量持续改善，PM2.5年均浓度等指标完成国家、省考核目标要求 本项目所在区域环境质量可满足要求 相符 积极推进污水处理和再生水利用设施建设，进一步提高污水处理厂深度处理和再生水利用水平。新、改、扩建城镇污水处理厂按所在区域其尾水排放达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1、《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1 和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施，处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求 本项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放。项目废水对周围地表水环境影响较小 相符 新建、升级省级产业集聚区要同步规划、建设污水、垃圾集中收集等设施，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置；加快推进其他各类各级园区污水管网和集中处理设施建设。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合集中处理设施的接纳标准 本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，不在产业集聚区范围内 相符 新建、改建、扩建涉VOCS排放项目应加强废气收集，安装适宜高效治理设施 本项目为塑料制品的生产项目，性质为扩建。挤出、钢丝过塑、加热成型工序产生的非甲烷总烃经收集后引至各自工序配套的UV光解+活性炭吸附装置处理（共新增2套），治理设施高效 相符 巩固提升农用地分类管理和安全利用，有序实施建设用地风险管控和治理修复。“十四五”期间，全市控制农业源氨排放，加强秸秆禁烧与综合利用工作，主要农作物化肥农药施用量保持负增长，化肥、农药利用率均达到43%以上，规模养殖场粪污处理设施装备全配套，全市基本实现农膜全部回收 本项目为塑料制品的生产项目，不属农业源项目 相符 环境风险防控 完善集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系 本项目不在饮用水水源保护区范围内 相符 防范跨界水污染风险，建立黄河干流及支流等河流上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制，落实应急防范措施，强化应急演练 本项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放。废水对周围地表水环境影响较小 相符 资源利用率要求 “十四五”期间，发展绿色低碳能源，提高清洁能源利用比例，全市能耗“双控”指标和煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求 本项目能源消耗主要为电能，全厂不涉及煤炭等燃料的使用 相符 “十四五”期间，持续推进农业、工业、城镇等重点领域节水，提高水资源利用效率，开展最严格水资源管理制度考核；完善再生水利用管网建设，提升再生水利用率；全市年用水总量控制完成国家、省下达目标要求 本项目运营期用水主要为冷却工序用水和职工生活用水。其中冷却用水为循环水，定期加以新鲜水进行补充；职工生活用水为市政供水管网提供的自来水，可以满足项目用水需求 相符 实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率。“十四五”期间，全市受污染耕地安全利用率力争实现100%，污染地块安全利用率力争实现100% 本项目所在地块用地性质为现状建设用地，不涉及耕地的使用 相符 与一般管控单元（梨河镇）的相符性分析 本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，根据郑州市生态环境局发布的《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（郑环函〔2021〕99号），本项目所属行政区划为梨河镇，属一般管控单元（郑州市生态环境管控单元分布示意图见附图7），项目与其管控要求相符性具体分析如下： 表2 项目与全市管控单元生态环境准入清单（梨河镇）的相符性 环境管控单元编码 管控单元分类 环境管控单元名称 管控要求 本项目建设情况 相符性 ZH41018430001 一般管控单元 新郑市一般管控单元 空间布局约束 加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间 本项目租赁现有厂房及附属用房进行建设，占地类型为现状建设用地，不占用基本农田，符合规划 相符 严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业及可能造成耕地土壤污染的建设项目 本项目为塑料制品的生产项目，不占用基本农田，不在上述禁止项目之列 相符 现有食品企业规范发展，推动企业入园 本项目为塑料制品的生产项目，项目性质为扩建，不属于食品企业 相符 污染物排放管控 加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施，处理后的生活污水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求 本项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放，处理后的生活污水可以达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求 相符 禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物 本项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放，项目废水对周围地表水环境影响较小。项目固废均可得到合理的处理处置，不向外环境排放 相符 综上所述，项目的建设符合郑州市生态环境局《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（郑环函〔2021〕99号）的要求。 3、项目与《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）的相符性分析 根据《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）文件要求，“为贯彻落实生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》和《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施补充说明的通知》要求，进一步加强重点行业绩效分级管理，落实差异化减排措施，实施科学精准管控，协同推动生态环境高水平保护和经济高质量发展”，各地要根据文件要求，积极进行绩效分级申报工作。本项目与重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标相符性分析，见表3。 表3 本项目与“塑料制品企业”绩效A级指标要求相符性分析一览表 差异化指标 塑料制品A级企业绩效指标要求 企业对标情况 相符性 原料、能源类型 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料） 本项目运营期所用原料均为原包料，不涉及再生料的使用（关于原料使用的承诺见附件7） 相符 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源 本项目所用能源均为电能，不涉及天然气、液化石油气等的使用 相符 生产工艺及装备水平 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类 本项目属允许建设项目，符合产业政策，已在新郑市发展和改革委员会备案 相符 2.符合相关行业产业政策 本项目符合相关行业产业政策 相符 3.符合河南省相关政策要求 本项目符合河南省相关政策要求 相符 4.符合市级规划 本项目所在地块为现状建设用地，符合《新郑市梨河镇总体规划（2014-2030）》 相符 废气收集及处理工艺 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCS工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCS废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒 项目挤出、钢丝过塑、加热成型等涉VOCS工序均在密闭车间内进行操作；废气经收集后引至各自工序配套的UV光解+活性炭吸附装置处理（共新增2套），废气均可达标排放，车间外无异味；产气设备上方集气罩开口面最远处VOCS控制风速可保证大于0.3米/秒 相符 2.VOCS治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上） 本扩建项目VOCS的治理采用“UV光解+活性炭吸附”两级组合工艺，处理工艺高效；要求建设单位使用碘值在800mg/g以上的活性炭，以符合要求 相符 3.粉状、粒状物料采用自动投料器加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤料、滤筒等高效除尘技术 本次扩建项目所用原料主要为PE颗粒，不涉及粉状物料的使用，拟采用自动投料器在封闭车间内进行加和配混；生产过程中废边角料和不合格产品直接外售，不在厂区内破碎，故项目运营期无粉尘产生 相符 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账 要求建设单位将产生的废活性炭采用密闭的包装袋储存、转运，并建立储存、处置台账 相符 5.NOX治理采用低氮燃烧、NCR/SCR等适宜技术 本项目不涉及 不涉及 无组织管控 1.VOCS物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 本项目VOCS物料均装袋存储于密闭车间内，且包装袋非取用时加盖、封口，保持密闭；全厂不涉及液态VOCS物料 相符 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCS物料采用密闭管道输送 企业所用原料均为颗粒料，不涉及粉状物料的使用；粒状物料拟采用封闭的输送方式；全厂不涉及液态VOCS物料 相符 3.产生VOCS的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCS末端处理设施 扩建项目挤出、钢丝过塑、加热成型工序产生的VOCS经各自工序设备上方集气罩收集后，引至配套的UV光解+活性炭吸附装置处理（共新增2套），有末端处理设施且处理效率高效 相符 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地 评价要求建设单位将厂区道路及车间地面全部硬化；保持车间整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地 相符 排放 限值 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3 经计算，扩建项目挤出、钢丝过塑、加热成型工序有机废气处理装置排气筒出口处NMHC有组织排放浓度均低于10mg/m3，可满足要求 相符 2.VOCS治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于 4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³ 本扩建项目VOCS的治理采用“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺，去除率可达到80%；同步运行率可达到100% 相符 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOX排放浓度分别不高于 5、10、50/30mg/m3 本项目不涉及锅炉的使用 不涉及 监测监控水平 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网 要求建设单位严格按照生态环境部门要求，落实各项监控措施 相符 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测 本项目排污许可为登记管理，要求建设单位定期开展自行监测 相符 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网 要求建设单位严格按照生态环境部门要求，安装用电监管设备，且按要求与相关部门平台联网 相符 运输 方式 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆 要求项目物料、产品运输，厂内运输车辆均达到国五及以上排放标准或使用新能源；非道路移动机械均达到国三及以上排放标准或使用新能源 相符 2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 综上，本扩建项目与《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）中重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标要求相符。 4、项目与VOCS污染防治技术政策的相符性分析 本项目与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）-《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《郑州市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（郑办〔2022〕27号）-《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新郑市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（新办〔2022〕33号）-《新郑市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）、《郑州市2021年挥发性有机物污染防治专项方案》（郑环攻坚办〔2021〕31号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）等VOCS污染防治技术政策的相符性分析汇总如下： 表4 项目与VOCS污染防治技术政策的相符性分析一览表 文件名称 相关规定内容 本项目建设情况 相符性 《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）-《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 加快推进低VOCS含量原辅材料源头替代 加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCS含量原辅材料替代计划。对无法实现低VOCS含量原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCS废气 本项目属于塑料制品制造行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等的使用；厂区涉VOCS物料主要为PE颗粒，属于低VOCS含量的原辅料，原料来源合法；项目生产过程中各VOCS产生环节均设置有废气收集及处理措施 相符 开展简易低效VOCS治理设施升级改造 各省辖市组织对涉VOCS企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放 本次扩建项目VOCS的治理采用“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺，处理效率较高，可确保稳定达标排放 相符 提升VOCS无组织排放治理水平 2022年5月底前，全面排查含VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCS抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCS原辅材料和废料储存不密闭等问题 本项目VOCS物料储存、转移、输送和生产工艺过程等均采取封闭等措施，尽量减少VOCS无组织排放。集气罩对废气的收集效率较高，含VOCS原辅材料和废料储存均严格密闭 相符 《郑州市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（郑办〔2022〕27号）-《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 严格控制新增产能 严把高耗能高排放项目准入关口，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。严格落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目需达到A级水平，改建项目需达到B级以上水平 本项目属于塑料制品制造行业，不属于高耗能、高排放等“两高”项目。本项目性质为扩建，项目建成后，可以达到重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标要求 相符 实施清洁能源替代 全市新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料 本项目性质为扩建，不涉及炉窑的使用；厂区能源主要为电能，不涉及煤炭等高污染燃料的使用 相符 加快推进源头替代 对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低挥发性有机物含量原辅材料替代计划 本项目属于塑料制品制造行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。项目涉VOCS物料主要为PE颗粒，属于低VOCS含量的原辅料 相符 《新郑市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（新办〔2022〕33号）-《新郑市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 严格控制新增产能 严把高耗能高排放项目准入关口，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。严格落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目需达到A级水平，改建项目需达到B级以上水平 本项目属于塑料制品制造行业，不属于高耗能、高排放等“两高”项目。本项目性质为扩建，项目建成后，可以达到重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标要求 相符 实施清洁能源替代 全市新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉，采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料 本项目性质为扩建，不涉及炉窑的使用；厂区能源主要为电能，不涉及煤炭等高污染燃料的使用 相符 加快推进源头替代 对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低挥发性有机物含量原辅材料替代计划 本项目属于塑料制品制造行业，不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。项目涉VOCS物料主要为PE颗粒，属于低VOCS含量的原辅料 相符 《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号） 加强源头控制，推进绿色生产 全面排查使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等企业，核实原辅材料VOCS含量限值与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCS含量 本项目不涉及涂料的使用；项目涉VOCS物料主要为PE颗粒，属于低VOCS含量的原辅料；要求建设单位在使用过程中严格建立台账，记录其使用量、废弃量、去向以及VOCS含量 相符 全面梳理使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，制定低VOCS含量原辅材料源头替代实施计划，建立企业清单台账 本项目不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等的使用；项目涉VOCS物料主要为PE颗粒，属于低VOCS含量的原辅料 相符 积极推进绿色生产工艺，减少VOCS产生量，石化、化工、医药、农药等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化），鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备代替人工喷涂；包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺 本项目属于塑料制品制造行业，不在所列行业之列；要求建设单位积极推进绿色生产工艺，减少VOCS的产生量 相符 强化收集效果，减少无组织排放 严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022 年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCS废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCS物料输送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式 要求本项目严格按照相关文件要求，加强有机废气的收集效率，“应收尽收”。本项目产生VOCS的生产环节均位于密闭的生产车间内，收集效率较高；要求建设单位集气罩开口面最远处VOCS无组织排放位置控制风速大于0.3米/秒；VOCS物料输送采用重力流或泵送方式；厂区不涉及有机液态物料 相符 提升治理水平，全面达标排放 全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCS治理工艺企业，在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800 毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放 本项目有机废气的处理拟采用“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺，活性炭碘值不低于800毫克/克；废气均可稳定达标排放 相符 全面排查采用活性炭吸附工艺企业，活性炭装填量、更换时间、废活性炭暂存转运情况、活性炭购买发票、活性炭碘值等；根据废气量、活性炭箱截面积及长度核算废气停留时间及风速；严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月 本项目活性炭装填量、更换时间均由专业的环保设计单位进行设计，较合理；活性炭碘值、废气停留时间和风速均可满足相应要求；废活性炭属危险废物，经厂区密闭的危废暂存间暂存，及时交由有资质单位处理，暂存时间不超过一个月 相符 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/（立方米催化剂·小时），直接燃烧装置燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，相关温度参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年 本项目有机废气的处理拟采用“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺，不涉及催化燃烧 相符 《郑州市2021年挥发性有机物污染防治专项方案》（郑环攻坚办〔2021〕31号） 深入推进挥发性有机物源头减排 加强生产、流通环节减排。针对挥发性有机物原辅材料生产、流通环节产品产量限值检查，严格落实《车辆涂料中有害物质限量GB24409-2020》、《工业防护涂料中有害物质限量GB30981-2020》、《建筑用墙面涂料中有害物质限量GB18582-2020》、《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》、《木器涂料中有害物质限值GB18581-2020》、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值GB38508-2020》、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值GB38507-2020》、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）》限值标准要求 本项目为塑料制品的生产项目，不涉及涂料、胶粘剂、清洗剂、油墨等的使用；项目涉VOCS的原料主要为PE颗粒，属于低VOCS含量的原辅料 相符 加强VOCS全过程 管理 强化重点行业VOCS治理。排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，禁止采用光氧化、光催化、低温等离子、喷淋吸收、生物法等低效治理技术；对采用“活性炭吸附+光催化（光氧化）”、“水喷淋+活性炭吸附”、“UV光解+低温等离子体”等双重处理设施和“水喷淋+活性炭吸附+UV光解”等三重处理设施工艺的企业，去除率低于相应行业大气污染物排放标准要求和未按规范更换活性炭的，督促指导企业在2021年6月底前完成设备升级改造和活性炭更换。对大风量、低浓度的企业，推广采取“吸附浓缩预处理+燃烧”等方式处理废气。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换 本项目对非甲烷总烃的治理采用“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺，去除率可满足环保要求；选用活性炭碘值大于800毫克/克，且按设计进行足量添加，定期更换产生的废活性炭属危险废物，经危废暂存间收集后，定期交由有危险废物处理资质的单位处理 相符 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号） 大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCS含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCS含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCS含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCS含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款 本项目涉及VOCS的原辅料主要为外购的PE颗粒，不涉及涂料、油墨、胶粘剂等的使用。要求建设单位建立完善的VOCS原辅材料台账，按要求进行记录并保存。扩建项目挤出、钢丝过塑、加热成型工序产生的VOCS经各自工序设备上方集气罩收集后，引至配套的UV光解+活性炭吸附装置处理（共新增2套），后分别由15m排气筒（新增2根）排放，有末端治理设施，有机废气排放可稳定达标且排放速率满足相关规定 相符 加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCS物料的包装容器、含VOCS废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置 本项目含VOCS物料（PE颗粒）均装袋置于密闭车间内存放，包装袋非取用时保持密闭。运营期产生的危险废物经危废暂存间暂存后，及时交由有资质的单位回收处理 相符 5、与饮水水源保护区规划的相符性分析 （1）与《河南省城市集中式饮用水源保护区划》相符性分析 根据河南省人民政府发布的《关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办〔2019〕162号），调整新郑市望京楼水库饮用水水源保护区，具体如下： ①一级保护区：老观寨水库兴利水位线（154.4米）以内的区域及兴利水位线以外200米东至阎家庄路-河东路-石家咀北路-乡道008、南至水库大坝南侧、西至河西路-金钟寨东路-王垌村东路-王垌村北路的区域；望京楼水库兴利水位线（126.7米）以内的区域及兴利水位线以外200米东至省道223、南至万邓路、西至库西路的区域。 ②二级保护区：一级保护区外，东至省道223、南至万邓路、西至岗李东路-岗李北路-王善垌路-商登高速公路-冯家岗路-城轨路-走马岗路-国道107、北至刘庄东路-芦家村路-芦家村南路-后时路-后时东路-五里口南路-徐庄村路的区域。 经调查，本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，距离北侧望京楼水库最近距离为15.5km，故不在新郑市城市集中式饮用水源地保护区内。 （2）与《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》相符性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），新郑市无县级集中式饮用水源保护区。 （3）与《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》相符性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，新郑市梨河镇地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围西、南30米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。经调查，1#取水井（东经113°44′0″、北纬34°21′5″）位于本项目西北方向，最近距离为3.34km；2#取水井（东经113°44′10″、北纬34°21′5″）位于本项目西北方向，最近距离3.33km。故本项目不在新郑市梨河镇乡镇集中饮用水源保护区范围之内。 （4）与南水北调饮用水水源保护区相对位置关系相符性分析 根据现场调查，本项目距离西侧南水北调中线工程总干渠最近距离4.6km（厂区西厂界距西侧南水北调干渠垂直距离），位于总干渠右岸。 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅 关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号），并查阅新郑市南水北调总干渠分段桩号范围及相关图册，本项目所在地位于南水北调中线工程总干渠桩号SH116+000~SH117+000之间，所处渠段地下水水位高于总干渠渠底，一级保护区范围为自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，二级保护区范围为自一级保护区边线外延500m（即自总干渠管理范围边线外延550m）。故本项目不在南水北调总干渠二级保护区保护范围内，项目的建设与南水北调总干渠之间不存在制约因素。 6、项目选址与周边环境的相容性分析 本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行扩建。 根据现场踏勘，项目北侧紧邻农田；西侧紧邻农田，西北375m处为赵大楼村；南侧紧邻厂院内闲置仓库、厂院内办公楼，40m处为011乡道，隔路为一家具城（仅销售）、刘吉安楼村（距本项目南厂界最近距离为55m）；东侧紧邻农田。 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；500m范围内的大气环境保护目标主要为南侧55m处的刘吉安楼村、西北方向375m处的赵大楼村。项目运营期间产生的各类污染物在认真落实环评提出的措施及要求，确保环保设施的正常稳定运行的前提下，均能实现达标排放或综合利用，对外环境的影响很小。 经分析，项目与周边环境相容，不存在制约因素。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主体工程、储运工程、辅助工程 本扩建项目在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行建设，新增建筑面积3200m2，主要为车间、仓库、办公及附属用房等。 扩建项目主体工程、储运工程、辅助工程建设内容一览表见表5，项目平面布置图见附图4。 表5 扩建项目主体工程、储运工程、辅助工程建设内容一览表 工程类别 工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 车间 1栋，单层；建筑面积2000m2，层高9m 内设1条PE给排水管挤出生产线+5条钢丝网增强PE复合管挤出生产线，以及混料机、钢丝过塑挤出机、钢丝复绕机等；用于产品的生产 储运工程 仓库 2栋，均为单层；建筑面积720m2，层高9m 用于原辅材料及待售成品的暂存 辅助工程 办公及附属用房 1栋，2层；建筑面积480m2 用于办公及职工生活 2、公用工程 （1）给水 本次扩建项目运营期用水主要为冷却用水和职工生活用水，新鲜水总用水量为6.64m3/d（1328m3/a），由市政供水管网供给，可满足扩建项目用水需求。 （2）排水 扩建项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放。 本次扩建项目水平衡图见下图1，扩建完成后全厂水平衡图见图2。 图1 扩建项目水平衡图（单位：m3/d） 图2 全厂水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本扩建项目用电主要为生产设备用电及照明用电，年用电量为1.3×106 kw·h/a，由区域电网供应，能够满足项目用电需求。 3、环保工程 本扩建项目环保工程一览表见表6。 表6 本扩建项目环保工程一览表 工程类别 污染物 种类 建设内容和规模 环保工程 废气治理 PE给排水管生产挤出工序，钢丝网增强PE复合管生产芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃：经各自设备上方集气罩收集后，引至一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA002排放（共用1套，新增环保设备）； 钢丝网增强PE复合管生产外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃：经各自设备上方集气罩收集后，引至一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA003排放（共用1套，新增环保设备）。 废水治理 本项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排； 职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放。 噪声治理 选用低噪设备；减振基础、厂房隔声；加强管理；合理布置高噪声设备位置等。 固废治理 废弃包装材料、废边角料、不合格产品：集中收集后外售物资回收单位，资源化利用； 废活性炭：属危险废物，经收集后存放于密闭容器内，依托现有工程已有危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理； 废UV灯管（不含汞）、职工生活垃圾：经垃圾箱（桶）收集后交由环卫部门定期清运处理。 4、依托工程 （1）与现有工程的依托关系 本项目性质为扩建，现有工程为“年产1600吨管材项目”。根据建设单位提供的资料，本项目在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行扩建，新增产能为年产PE给排水管1800吨、钢丝网增强PE复合管6400吨。 扩建项目与现有工程的依托内容见表7。 表7 扩建项目与现有工程依托关系一览表 序号 项目 现有工程 实际建设情况 本次扩建工程 总体工程 依托关系 1 产能 年产PE给排水管800吨、PP电力护套管800吨 年产PE给排水管1800吨、钢丝网增强PE复合管6400吨 年产PE给排水管2600吨、PP电力护套管800吨、钢丝网增强PE复合管6400吨 扩建工程与现有工程产品种类及产量有所增加，但均为塑料制品的生产 2 建设内容 厂房1栋，建筑面积2000m2，作为现有工程的车间及仓库 新增建筑面积3200m2：其中车间1栋（已与现有工程厂房打通），建筑面积2000m2；仓库2栋，建筑面积720m2；办公及附属用房1栋，建筑面积480m2 全厂总建筑面积5200m2：其中车间1栋，建筑面积4000m2；仓库2栋，建筑面积720m2；办公及附属用房1栋，建筑面积480m2 扩建工程在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行建设，不依托现有工程建筑物 3 公用工程 供水：由市政供水管网提供 供水：由市政供水管网提供 依托现有工程厂院内已有的供水管网，可满足项目用水需求 供电：由区域电网供电 供电：由区域电网供电 依托现有工程厂院内已有的供电线路及变压器，可满足用电需求 4 环保工程 本次扩建工程职工生活污水与现有工程职工生活污水共同依托厂院内化粪池进行收集，后由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放；扩建工程产生的一般固废依托现有工程已有的一般固废暂存处暂存后，合理处置；扩建工程产生的废活性炭属危险废物，经收集后存放于密闭容器内，依托现有工程已有危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理；其余环保设备均为新增 依托现有工程已有的化粪池、一般固废暂存处、危废暂存间 依托可行性分析： 由上表可知： 产能：现有工程年产PE给排水管800吨、PP电力护套管800吨；本次扩建产品种类较现有工程增加了钢丝网增强PE复合管，另外PE给排水管产量也有所增加，新增产能为年产PE给排水管1800吨、钢丝网增强PE复合管6400吨。项目扩建完成后，全厂总产能为年产PE给排水管2600吨、PP电力护套管800吨、钢丝网增强PE复合管6400吨，均属塑料制品。 建设内容：经查阅现有工程环评及验收资料，结合现场踏勘，厂区内现有工程设有厂房1栋（已与本次扩建新增的车间打通，建筑面积4000m2，其中现有工程已利用2000m2，其余2000m2预留供本次扩建使用）；本次扩建新增建筑面积3200m2，其中车间1栋（为现有工程车间预留，建筑面积2000m2），仓库2栋（建筑面积720m2），办公及附属用房1栋（建筑面积480m2）。扩建完成后，全厂总建筑面积为5200m2，可以满足现有工程及扩建工程需要。 3）公用工程：扩建工程用水依托现有工程厂院内已有的供水管网，可满足用水需求；扩建工程用电依托现有工程厂院内已有的供电线路及变压器，可满足用电需求。 4）环保工程： ①经调查，厂区现有工程厂院内已有化粪池容积为5m3。现有工程已有职工人数8人，本次扩建新增劳动定员12人，均不在厂区内食宿，不食宿人员人均用水定额按40L/人·d，则核算全厂职工生活污水总产生量为0.8m3/d，则全厂进入该化粪池的水量共计为0.8m3/d，尚未达到化粪池的处理负荷，且在化粪池的最大停留时间可达6天，故现有工程已有的化粪池规模可以满足现有及扩建工程职工生活污水的处理需求，依托可行。 ②现有工程已有一般固废暂存处面积为10m2，其中现有工程一般固废（废弃包材、废边角料、不合格产品）总产生量为2.3t/a，本次扩建工程一般固废（废弃包材、废边角料、不合格产品）预计总产生量为11.6t/a，定期外售物资回收单位，故现有一般固废暂存处面积可满足现有工程及本次扩建工程一般固废的存放需求，依托可行；现有工程已有危废暂存间面积为5m2，其中现有工程危险废物（废活性炭）总产生量为0.8t/a，本次扩建工程危险废物（废活性炭）预计总产生量为1.6t/a，定期交由有危险废物处理资质的单位拉走处理，故现有危废暂存间面积可满足现有工程及本次扩建工程危险废物的存放需求，依托可行。 综上所述，本扩建项目与现有工程的依托关系可行，所依托内容可以满足扩建项目的生产需求，且不会对现有工程的正常运行造成影响。 （2）与所在厂院的依托关系 本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，项目性质为扩建，在现有工程所在厂院内新增租赁郑州玉凯塑业有限公司（法人为刘玉州）所建的现有厂房及附属用房进行扩建，新增建筑面积3200m2（租赁协议见附件3）。 据调查，刘玉州（系本项目房东）于2005年租赁刘吉安楼村土地，并建设有厂房用于废塑料的收购破碎，《新郑市梨河镇玉州废塑料收购点废塑料收购破碎项目环境影响登记表》已于2005年6月28日通过了新郑市环境保护局的审批；后由于市场因素制约，该废塑料的收购破碎项目已不再进行，公司“新郑市梨河镇玉州废塑料收购点”已注销；为适应市场需求，刘玉州于2016年又注册公司“郑州玉凯塑业有限公司”，从事塑料制品的生产项目（主要工艺为吹瓶），未办理过环评手续；2018年该项目也已停产，厂院内现有厂房均处于闲置状态，故刘玉州（郑州玉凯塑业有限公司）将厂院内西北方向1栋厂房出租给郑州宏峰塑业有限公司生产塑料管材使用（即本项目现有工程），院内其余厂房一直处于闲置状态。现刘玉州（郑州玉凯塑业有限公司）将厂院内西北与东北方向2栋厂房打通，将此厂房以及院内2栋仓库、1栋办公及附属用房一并出租给本项目用于PE给排水管、钢丝网增强PE复合管的扩建。厂院内其余厂房仍闲置。 现有工程原有平面布置图见附图3，本次扩建后全厂平面布置图见附图4，厂院整体平面布置图见附图5。 本扩建项目与现有工程共同依托厂院内的基础设施进行建设，相互之间的依托关系不会产生冲突，不影响各种项目的建设。 本项目与所在厂院内公用工程依托关系见表8。 表8 本项目与所在厂院内公用工程依托关系一览表 单项工程 建设内容 依托关系 厂房及附属用房 新增建筑面积3200m2：其中车间1栋（为现有工程车间预留，建筑面积2000m2），仓库2栋（建筑面积720m2），办公及附属用房1栋（建筑面积480m2） 利用厂院内现有厂房及附属用房进行建设 供水 由市政供水管网提供 依托厂院内现有供水管网，接入支管至项目区，可满足项目用水需求 排水 职工生活污水依托厂院内化粪池进行收集，后由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放 生活污水处理利用厂院内已有化粪池 供电 由区域电网供应 利用厂院现有供电线路、变压器，接入线路至项目区，可满足项目用电需求 5、主要产品及产能 本项目为年产1800吨PE给排水管、6400吨钢丝网增强PE复合管扩建项目，产品主要为PE给排水管、钢丝网增强PE复合管，用于给排水、消防等领域。项目扩建完成后，全厂产品变化情况见表9。 表9 全厂产品方案变化情况一览表 序号 产品 名称 现有工程 本次扩建工程 扩建完成后全厂产量 年产量 产品规格 年产量 产品规格 1 PE给排水管 800t/a Φ20mm~315mm，长6m、9m等 1800t/a Φ110mm~630mm，长6m、9m等 2600t/a 2 PP电力护套管 800t/a Φ110mm~200mm，长6m、9m等 / / 800t/a 3 钢丝网增强PE复合管 / / 6400t/a Φ50mm~160mm、 Φ315mm~630mm，长6m、9m等 6400t/a 6、主要生产设施及设施参数 本扩建项目生产过程中所使用的主要生产设备设施见表10。 表10 扩建项目主要设备设施一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 PE给排水管的生产 混料机 / 1台 用于PE给排水管生产过程中的混合搅拌工序 2 PE给排水管挤出生产线 110~630mm；单条线设计生产能力为0.4t/h 1条 用于PE给排水管的生产；含牵引、定型冷却、定长切割等装置 3 钢丝网增强PE复合管的生产 混料机 / 5台 用于钢丝网增强PE复合管生产过程中的混合搅拌工序 4 钢丝过塑挤出机 / 2台 用于钢丝网增强PE复合管生产过程中外购钢丝的过塑（含上料装置） 5 钢丝复绕机 / 2台 用于钢丝网增强PE复合管生产过程中将外购大盘钢丝分成小盘 6 钢丝网增强PE复合管挤出生产线 50~160mm；单条线设计生产能力为0.35t/h 3条 用于钢丝网增强PE复合管的生产；含牵引、钢丝网缠绕复合、加热成型、冷却、定长切割等装置 7 315~630mm；单条线设计生产能力为0.2t/h 2条 8 共用设备 冷却塔 容积为200m3 1座 新增设备；共同构成冷却循环水系统，用于各产品生产过程中的冷却工序 9 循环水池 容积为120m3 （16m×3m×2.5m） 1座 备注：上述涉及设备均不属于限制类和淘汰类。 生产设备与产能相符性分析： 本扩建项目新增PE给排水管挤出生产线1条，设计生产能力为0.4t/h，采用三班8小时工作制度，年工作天数200天，则经核算新增1条PE给排水管挤出生产线年最大生产量为1920吨，能够达到扩建项目年产PE给排水管1800吨的新增产能需求。 本扩建项目新增钢丝网增强PE复合管挤出生产线5条，其中50~160mm规格的3条，单条设计生产能力为0.35t/h；315~630mm规格的2条，单条设计生产能力为0.2t/h。采用三班8小时工作制度，年工作天数200天，则经核算新增5条钢丝网增强PE复合管挤出生产线年最大生产量为6960吨，能够达到扩建项目年产钢丝网增强PE复合管6400吨的新增产能需求。 7、主要原辅材料及资（能）源消耗 本项目性质为扩建，现有工程为“年产1600吨管材项目”，产品主要为PE给排水管、PP电力护套管；本次扩建项目产品主要为PE给排水管、钢丝网增强PE复合管，均属塑料制品，生产过程中所用原辅材料种类与现有工程略有不同。 据建设单位介绍，本项目生产过程中所用原辅料PE颗粒、色母等均为新料，不使用废旧塑料，不涉及再生料的使用，建设单位已出具了关于原料使用的承诺（见附件7）。扩建项目生产所用原辅材料及资（能）源消耗与现有工程变化情况见表11。 表11 扩建项目原辅材料及资（能）源消耗与现有工程变化情况一览表 序号 名称 年消耗量 备注 产品类型 原辅料名称 现有工程 本次扩建工程 一、原辅材料用量 1 PE给排水管 PE颗粒 789.2t/a 1780t/a 外购；袋装颗粒状，25kg/袋；作为PE给排水管生产的主料 色母 12t/a 22.993t/a 外购；袋装颗粒状，25kg/袋；作为着色剂使用 2 PP电力护套管 PP颗粒 799.6t/a / 外购；袋装颗粒状，25kg/袋；作为PP电力护套管生产的主料 色母 1.6t/a 外购；袋装颗粒状，25kg/袋；作为着色剂使用 3 钢丝网增强PE复合管 PE颗粒 / 5220t/a 外购；袋装颗粒状，25kg/袋；作为钢丝网增强PE复合管生产的主料 色母 70.932t/a 外购；袋装颗粒状，25kg/袋；作为着色剂使用 钢丝 1020t/a 外购；盘装，1t/盘，φ0.6mm、0.8mm、1.0mm等；作为钢丝网增强PE复合管生产的骨架，缠绕复合在管道夹层 PE粘接树脂 100t/a 外购；袋装颗粒状，25kg/袋；用于外购钢丝的过塑，以增强其缠绕复合工序的粘接能力 二、资（能）源消耗 4 新鲜水 918.4t/a 1328t/a 均由市政供水管网提供 5 电 2.6×105 kw.h/a 1.3×106 kw·h/a 均由区域电网供应 原辅材料理化性质（部分）： PE颗粒：即聚乙烯树脂，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭、无味、无毒，手感似蜡，乳白色颗粒，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。聚乙烯熔点为100~130℃，成型温度140~220℃，分解温度为335~450℃。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。 色母：是一种新型高分子材料专用着色剂，主要用在塑料上，其主要由无机颜料炭黑、分散剂（聚乙烯低分子蜡、硬脂酸盐）和PE载体组成，密度为1015kg/m3，熔点为135℃，分解温度为300~350℃，无环境污染、着色简单。色母粒具有浓度高、分散性好、清洁等显著的优点，被广泛应用于塑料加工。 PE粘接树脂：是指以热塑性树脂或热塑性弹性体的功能基因接枝物为主要成分，并共混以改性树脂、增粘剂、填料等成分而制得的，具有较高熔点，优良力学性能以及反应活性的树脂材料。本项目所用粘接树脂为乙烯共聚物HDPE为基体的粘接树脂。 8、劳动定员及工作制度 本扩建项目新增劳动定员12人，均不在厂区内食宿。采用三班制工作制度，每班工作8小时，年工作200天。 9、厂区平面布置及合理性分析 本扩建项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行建设，新增建筑面积3200m2。项目南侧紧邻011乡道，西侧940m处为107国道，交通便利。 根据项目平面布置图分析，外购原料PE颗粒、色母、钢丝等从厂院南侧大门入厂，进入仓库中暂存；待生产时进入仓库北侧紧邻的生产车间内进行混合搅拌、挤出、缠绕复合、成型、冷却、定长切割等工序，其中PE给排水管的生产使用车间靠北的PE给排水管挤出生产线进行（生产线走向为从东向西），钢丝网增强PE复合管的生产使用车间靠南的钢丝网增强PE复合管挤出生产线进行（生产线走向为从东向西）。生产完成后，检验合格产品进入车间南侧紧邻的仓库中暂存，由厂院南侧大门运输出厂外售；不合格产品进入一般固废暂存处暂存后外售物资回收单位，资源化利用。 项目厂区地块总体近似为矩形，厂区布置以生产车间、仓库、办公及附属用房为主，生产作业全部在车间内进行作业，办公及附属用房位于厂区西北角，生产区和生活区相互独立，自成体系，互不影响，项目布局简单合理，各车间及生产单元分工明确，从原材料到成品到运输各个工序衔接紧凑，大大提高了生产效率。 综上，项目平面布置较为合理。厂区平面布置图见附图4。 10、物料平衡分析 本扩建项目生产过程中物料平衡见下图3、图4所示。 图3 PE给排水管生产物料平衡图（单位：t/a） 图4 钢丝网增强PE复合管生产物料平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目为年产1800吨PE给排水管、6400吨钢丝网增强PE复合管扩建项目，产品主要为PE给排水管、钢丝网增强PE复合管两种，均为塑料制品，生产工艺不同，分别介绍如下： （1）PE给排水管生产工艺流程介绍 项目PE给排水管的生产主要是将外购的PE颗粒、色母等使用混料机进行混合搅拌，再使用PE给排水管挤出生产线进行加热熔融、挤出，再经过循环冷却水进行冷却定型，后由生产线自带的定长切割装置进行定长切割，检验合格即为PE给排水管成品，入库待售。 PE给排水管生产工艺流程及产污环节见下图5所示。 图5 PE给排水管生产工艺流程及产污环节示意图 PE给排水管生产工艺流程简述： ①原材料：本扩建项目PE给排水管的生产所用原料主要为PE颗粒、色母等，均为外购颗粒料，卸料在厂区封闭的仓库内暂存。本项目所用原料均为新料，不使用废旧塑料，不涉及再生料的使用。 ②混合搅拌：外购原料按照一定的比例由人工加入混料机内进行封闭搅拌，使其混合均匀。本项目生产所用原料均为颗粒状，粒径较大，且搅拌过程密闭，故投料及混合搅拌过程中无粉尘产生，仅混料机运行会产生噪声，原料拆封会产生废弃的包装材料。 ③挤出：按工艺要求提前设定好PE给排水管挤出生产线挤出机头的温度，加热方式为电加热。待设定温度达到并保温半小时左右，开机挤出。将搅拌均匀的原料经密闭管道上料至挤出机头的内部，在挤出机中通过螺杆的剪切和外热的作用，平均塑化后进入挤出机机头，在机头中被赋予管状并挤出，挤出温度为150℃。经查阅相关资料，PE树脂熔点为100~130℃、成型温度为140~220℃、分解温度为335~450℃，故此过程中PE颗粒不会分解，但随着温度的升高，树脂中残留的聚合单体会逸出，产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计，此外挤出生产线运行会产生噪声。 ④定型冷却：挤出机机头初步成型后的管材首先进入喷淋定径箱（喷淋采用循环水），管材经过定径套时，通过在管材外壁喷淋，定径箱内抽真空，使管材受压力而紧贴定径套，使之成型并冷却。本项目冷却水循环使用，但因高温蒸发、管道损失、自然蒸发等会损失一部分水，故需定期添加；随着冷却水循环次数的增多，水中Ca2+、Mg2+浓度不断增大，会影响冷却效果，故需定期排空，产生废水。此外冷却装置运行会产生噪声。 ⑤定长切割：定型冷却后的管材通过挤出生产线的牵引装置移动至切割装置处，按要求对管材进行定长切割。切割采用刀片切割方式，切割时刀片由电磁阀气动切割装置带动从塑料管一侧运动至另一侧，刀片和塑料管同时向前运动，完成定长切割，切割过程中刀片不旋转，且生产线的切割装置已密闭处理，故切割工序不会产生粉尘，仅设备运行会产生噪声，切割会产生废边角料。 ⑥检验、成品：切割后的管材由人工进行检验，合格产品入库待售，不合格的产品直接外售至物资回收单位，资源化利用。本项目不设破碎机，不对生产过程中产生的废边角料和不合格产品进行破碎。 （2）钢丝网增强PE复合管生产工艺流程介绍 项目钢丝网增强PE复合管的生产主要是将外购的PE颗粒、色母等使用混料机进行混合搅拌，再使用钢丝网增强PE复合管挤出生产线进行加热熔融、挤出PE芯管，与外购的钢丝（经过塑预处理）进行缠绕复合，再与挤出的PE外管缠绕复合、加热成型，使用循环冷却水进行冷却，后由生产线自带的定长切割装置进行定长切割，检验合格即为钢丝网增强PE复合管成品，入库待售。 钢丝网增强PE复合管生产工艺流程及产污环节见下图6所示。 图6 钢丝网增强PE复合管生产工艺流程及产污环节示意图 钢丝网增强PE复合管生产工艺流程简述： ①原材料：本扩建项目钢丝网增强PE复合管的生产所用原料主要为PE颗粒、色母等，均为外购颗粒料，卸料在厂区封闭的仓库内暂存。本项目所用原料均为新料，不使用废旧塑料，不涉及再生料的使用。 ②混合搅拌：外购原料按照一定的比例由人工加入混料机内进行封闭搅拌，使其混合均匀。本项目生产所用原料均为颗粒状，粒径较大，且搅拌过程密闭，故投料及混合搅拌过程中无粉尘产生，仅混料机运行会产生噪声，原料拆封会产生废弃的包装材料。 ③挤出：按工艺要求提前设定好钢丝网增强PE复合管挤出生产线挤出机头的温度，加热方式为电加热。待设定温度达到并保温半小时左右，开机挤出。将搅拌均匀的原料经密闭管道上料至挤出机头的内部，在挤出机中通过螺杆的剪切和外热的作用，平均塑化后进入挤出机机头，在机头中被赋予管状并挤出，挤出温度为150ºC。本扩建项目钢丝网增强PE复合管挤出生产线挤出机头分为两部分，一部分挤出PE芯管，另一部分挤出PE外管，夹层由过塑后的钢丝进行缠绕织网。 经查阅相关资料，PE树脂熔点为100~130℃、成型温度为140~220℃、分解温度为335~450℃，故此过程中PE颗粒不会分解，但随着温度的升高，树脂中残留的聚合单体会逸出，产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计，此外挤出生产线运行会产生噪声。 ④钢丝预处理（过塑、冷却、分盘）：根据建设单位提供资料，本项目外购的钢丝在缠绕复合之前需先进行过塑预处理，以增强与PE芯管和PE外管的粘接能力。使用钢丝过塑挤出机将外购的PE粘接树脂进行熔融，再均匀地包覆在钢丝表面（即过塑），后使用循环水进行冷却，再使用钢丝复绕机将外购大盘钢丝分成小盘，便于安装在钢丝网增强PE复合管挤出生产线上与PE芯管进行缠绕复合。过塑工序熔融过程PE粘接树脂受热会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计，冷却工序会循环水系统会产生少量外排废水，此外设备运行会产生噪声。 ⑤缠绕复合、加热成型：过塑处理后的钢丝使用生产线上的缠绕复合装置，均匀地缠绕在PE芯管上，再与加热熔融挤出的PE外管进行包裹复合，后由装置上的电加热装置进行加热成型。加热成型工序聚乙烯树脂受热会产生有机废气，以非甲烷总烃计，此外设备运行会产生噪声。 ⑥冷却：加热成型后的半成品管材需使用冷却水进行冷却。本项目冷却水循环使用，但因高温蒸发、管道损失、自然蒸发等会损失一部分水，故需定期添加；随着冷却水循环次数的增多，水中Ca2+、Mg2+浓度不断增大，会影响冷却效果，故需定期排空，产生废水。此外冷却装置运行会产生噪声。 ⑦定长切割：冷却后的管材通过挤出生产线的牵引装置随生产线移动至切割装置处，按要求对管材进行定长切割。切割采用刀片切割方式，切割时刀片由电磁阀气动切割装置带动从塑料管一侧运动至另一侧，刀片和塑料管同时向前运动，完成定长切割，切割过程中刀片不旋转，且生产线的切割装置已密闭处理，故切割工序不会产生粉尘，仅设备运行会产生噪声，切割会产生废边角料。 ⑧检验、成品：切割后的管材由人工进行检验，合格产品入库待售，不合格的产品直接外售至物资回收单位，资源化利用。本项目不设破碎机，不对生产过程中产生的废边角料和不合格产品进行破碎。 2、产排污环节分析 本扩建项目运营期主要污染工序见表12。 表12 本扩建项目运营期主要污染工序一览表 项目 产污环节 污染因素 治理措施 废气 PE给排水管生产过程中的挤出工序 非甲烷总烃 集气罩（8个）+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒DA002（共用1套，新增环保设备） 钢丝网增强PE复合管生产过程中PE芯管挤出工序、钢丝过塑工序 非甲烷总烃 钢丝网增强PE复合管生产过程中PE外管挤出工序、加热成型工序 非甲烷总烃 集气罩（10个）+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003（共用1套，新增环保设备） 废水 冷却循环外排水 COD、全盐类 属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排 职工生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放 噪声 混料机、挤出生产线、钢丝过塑挤出机等生产设备 机械噪声 选用低噪设备；减振基础、厂房隔声；加强管理等 环保设施及配套风机运行 合理布置；设置减振垫、二次封闭等 固废 原辅材料包装 废弃包装材料 为一般固废，集中收集后外售至物资回收单位，资源化利用 定长切割工序 废边角料 检验工序 不合格产品 活性炭吸附装置定期更换 废活性炭 为危险废物，经收集后存放于密闭容器内，依托现有工程已有危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理 UV光解装置定期更换 废UV灯管（不含汞） 经垃圾箱（桶）收集后交由环卫部门定期清运处理 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 （1）环评及验收情况 郑州宏峰塑业有限公司成立于2016年，位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，主要从事塑料管材的生产及销售。 建设单位于2018年投资建设了现有工程“年产1600吨管材项目”，年产PE给排水管800吨、PP电力护套管800吨。于2018年6月14日取得了新郑市发展和改革委员会的备案，项目代码：2018-410184-29-03-037574；于2018年11月委托中南金尚环境工程有限公司编制完成了该项目的环评报告，即《郑州宏峰塑业有限公司年产1600吨管材项目环境影响报告表》；于2018年12月29日取得了原新郑市环境保护局的批复，批复文号：新环审〔2018〕156号；于2019年7月完成了自主验收，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台上进行了备案。 （2）排污许可办理情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，郑州宏峰塑业有限公司属于实行登记管理的排污单位，已按照规范在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记，登记编号：91410184MA3XGHU15E001W。 （3）现有工程基本情况汇总 现有工程主要生产产品、生产规模、生产工艺、公用工程、配套环保工程等内容汇总见下表13： 表13 现有工程基本情况汇总一览表 项目类别 现有工程建设情况 主要产品 PE给排水管、PP电力护套管 生产规模 年产PE给排水管800吨、PP电力护套管800吨 生产工艺 外购PE颗粒/PP颗粒、色母等-混合搅拌-挤出-定型冷却-定长切割-检验-成品 公用工程 给水 主要为冷却用水和职工生活用水，由市政供水管网供给，可满足用水需求 排水 冷却水循环使用，定期排放的废水用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放 供电 主要为生产设备用电及照明用电，由区域电网供应，能够满足用电需求 环保工程 废气 挤出工序产生的非甲烷总烃：在每一台挤出生产线机头上方设置集气罩，挤出工序产生的非甲烷总烃经收集后引至一套UV光解+活性炭吸附装置处理，后由15m高排气筒DA001排放（共用1套） 废水 冷却循环外排水属清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放 噪声 基础减振、厂房隔声 固废 废弃包装材料、废边角料、不合格产品：集中收集后外售至物资回收单位，资源化利用； 废活性炭：属危险废物，经收集后存放于密闭容器内，经危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理； 废UV灯管（不含汞）、职工生活垃圾：经垃圾箱（桶）收集后交由环卫部门定期清运处理 现有工程污染物排放情况 经查阅现有工程环评及验收报告，结合厂区实际，现有工程主要污染物产生及排放情况分析如下： （1）废气 经查阅现有工程环评及验收资料，结合现场踏勘，现有工程主要废气产生环节为挤出工序产生的有机废气（主要为非甲烷总烃）。已采取的治理措施为：在每一台挤出生产线机头上方设置集气罩，挤出工序产生的非甲烷总烃经收集后引至一套UV光解+活性炭吸附装置处理，后由15m高排气筒DA001排放（共用1套）。 挤出工序非甲烷总烃的产排量核算参考建设单位提供的企业近期监测报告进行核算（监测报告日期为2020年10月24日，采样日期为2020年10月19日，报告编号：KCJC-087-10-2020）。则现有工程废气产生及排放情况见表14。 表14 现有工程废气产排污情况一览表 内容 排放源 污染 因子 排放 方式 产生量 污染治理措施 实际 排放量 实际 排放浓度 达标情况 大气污染源 挤出工序 非甲烷总烃 有组织 0.4608t/a UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001（共用1套） 0.0624t/a 5.55mg/m3 非甲烷总烃有组织及无组织排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中相应标准限值要求，同时满足河南省绩效分级重点行业“塑料制品”企业A级排放限值要求 无组织 0.0813t/a 0.0813t/a 0.68mg/m3 注：非甲烷总烃无组织排放浓度由监测报告给出；无组织产生量及排放量按照集气罩收集效率85%进行反推得出。 （2）废水 经查阅现有工程环评及验收资料，结合项目实际，现有工程运营期产生的废水主要为冷却循环外排水和职工生活污水，现有工程废水治理措施及排放情况见表15。 表15 现有工程废水产排污情况一览表 内容 排放源 污染因子 实际产生浓度① 实际 产生量 污染治理措施 实际排放浓度 实际 排放量 废水污染源 冷却工序 冷却循环外排水 水量 / 86.4m3/a 用于厂区洒水降尘，不外排 / 86.4m3/a COD 35mg/L 0.003t/a / 0 全盐类 650mg/L 0.0562t/a / 0 职工生活 生活污水 水量 / 64m3/a 经化粪池收集处理后，由周边污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）处理，达标排放 / 64m3/a COD 200mg/L 0.0128t/a 80mg/L 0.0051t/a BOD5 100mg/L 0.0064t/a / / SS 180mg/L 0.0115t/a 30mg/L 0.0019t/a 氨氮 20mg/L 0.0013t/a 15mg/L 0.001t/a 达标情况 由上表可知，厂区生活污水总排口处水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）收水水质要求（注①：现有工程冷却循环外排水属清净下水，用于厂区洒水降尘，不外排；故现有工程外排废水主要为职工生活污水，实际产生浓度类比一般工业企业职工生活污水产生水质给出） （3）噪声 建设单位委托河南松筠检测技术有限公司于2022年8月5日~8月6日现场对本项目现有工程所在厂院东、南、西、北各厂界处噪声进行了监测（监测报告日期为2022年8月8日，采样日期为2022年8月5日~8月6日，报告编号：河南松筠检测字（2022）第106Z号），监测报告见附件5，监测结果见表16。 表16 现有工程噪声监测结果一览表 监测时间 监测点位 2022年8月5日 2022年8月6日 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 52 41 53 42 南厂界 54 44 53 41 西厂界 53 42 51 43 北厂界 51 43 52 40 标准值 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)） 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，项目现有工程所在厂院四厂界处噪声实测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固体废物 经查阅现有工程环评及验收资料，结合现场踏勘，现有工程固体废物产生情况及治理措施见表17。 表17 现有工程固体废物产排情况及治理措施一览表 内容 产生环节 污染物名称 实际 产生量 处理措施 实际 排放量 固体废弃物 原辅材料包装 废弃包材 0.2t/a 集中收集后外售至物资回收单位，资源化利用 0 定长切割工序 废边角料 0.5t/a 0 检验工序 不合格产品 1.6t/a 0 活性炭吸附装置定期更换 废活性炭 0.8t/a 为危险废物，经收集后存放于密闭容器内，经危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理 0 UV光解装置定期更换 废UV灯管（不含汞） 0.4t/a 经垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清运处理 0 职工生活 生活垃圾 0.8t/a 0 3、现有工程存在的问题及整改措施 本项目性质为扩建，目前尚未开工生产。 鉴于本项目2019年验收，验收时间较早，故本次扩建环评根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）、《郑州市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（郑办〔2022〕27号）、《新郑市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（新办〔2022〕33号），以及《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）等相关文件及现行环保的要求，参照《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）-重点行业“塑料制品”A级绩效指标要求，对本项目现有工程存在的环保问题进行了调查梳理，提出存在的环保问题及整改要求如下： （1）加强危废暂存间的规范化建设 严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关文件的要求，加强项目现有工程已有危废暂存间的规范化建设，落实各项围堰、防渗等措施，且建议建设单位将危废暂存间危险废物挥发产生的有机废气引至扩建项目新增的一套UV光解+活性炭吸附装置处理，后由排气筒有组织排放。 （2）加强厂区风险防范措施 鉴于本项目一般固废暂存间暂存物主要为废弃包材、废边角料、不合格产品等，均为易燃或可燃物，长期在厂区堆放存在火灾等事故风险，故建议建设单位加强厂区风险防范措施，合理布设消防水池、事故水池等，以将风险降至最小。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。 经分析，本扩建项目运营期排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，环境质量标准参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中参考限值2.0mg/m3，即非甲烷总烃属于无“国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，不再对特征污染物（非甲烷总烃）进行环境空气质量现状调查。 根据郑州市生态环境局新郑分局发布的《2020年新郑市空气月报》，评价站点选用新郑新区，评价因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，则项目所在区域空气质量现状评价见表18。 表18 大气环境质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 最大浓度 占标率 达标情况 PM10 年均浓度 88 70 126% 不达标 PM2.5 年均浓度 51 35 146% 不达标 SO2 年均浓度 10 60 17% 达标 NO2 年均浓度 29 40 73% 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1117 4000 28% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 147 160 92% 达标 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；SO2、NO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；CO24小时平均第95百分位数、O3 日最大8小时平均第90百分位数均可达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断的相关要求（城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标）判定，项目所在区域为不达标区域。 目前新郑市正在贯彻实施《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新郑市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，方案指出要“以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善环境空气质量为核心，更加突出精准、科学、依法治污，深入打好大气污染防治攻坚战，推动经济社会全面绿色转型”，主要目标为“全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在46微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均控制浓度在79微克/立方米以下，NO2平均浓度控制在26微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在33.3%（51天）以下，环境空气质量优良天数比例不低于61.6%（225天），重污染天数比例控制在2.7%（10天）以下”，“聚焦PM2.5和重污染天气消除，夏季聚焦臭氧污染防治，全年紧抓重型柴油货车污染治理，加强PM2.5和臭氧协同控制、强化多污染物协同减排，科学确定攻坚重点区域、对象、措施，严格依法治理、依法监管”。 2、地表水环境质量现状 距本项目最近的地表水体为东侧2.6km处的双洎河，属淮河流域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本次评价地表水环境质量参考双洎河新郑黄甫寨断面水质常规监测数据。根据郑州市生态环境局发布的2021年度（统计日期为2021年1月~2021年12月）国控断面水质监测通报，双洎河新郑黄甫寨断面水质监测结果见表19。 表19 双洎河新郑黄甫寨断面水质监测数据一览表 单位：mg/L 监测因子 监测时间 COD NH3-N 总磷 水质类别 达标情况 COD NH3-N 总磷 2021年1月 16.5 0.43 0.046 III 达标 达标 达标 2021年2月 19.8 0.37 0.044 III 达标 达标 达标 2021年3月 19.5 0.4 0.057 III 达标 达标 达标 2021年4月 14 0.21 0.056 III 达标 达标 达标 2021年5月 14.3 0.2 0.053 III 达标 达标 达标 2021年6月 20.3 0.15 0.045 IV 超标 达标 达标 2021年7月 12 0.49 0.071 IV 达标 达标 达标 2021年8月 22 0.85 0.123 IV 超标 达标 达标 2021年9月 14.7 0.7 0.099 III 达标 达标 达标 2021年10月 12.7 0.54 0.094 III 达标 达标 达标 2021年11月 15 0.35 0.067 Ⅱ 达标 达标 达标 2021年12月 11.3 0.54 0.075 III 达标 达标 达标 执行标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类： COD≤20mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、总磷≤0.2mg/L 由上表可知，2021年度双洎河新郑黄甫寨断面水质基本能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求：氨氮、总磷全部满足Ⅲ类水质标准要求，仅COD存在个别超标现象（2021年6月、2021年8月COD数据超标）。经调查分析，超标原因主要是由于2021年6月~2021年8月特殊气象条件，郑州及周边地市连续特大暴雨，导致河流水质受影响较大。 随着市委办公室、市政府办公室印发《新郑市2022年大气、水、土壤、农业农村污染防治攻坚战实施方案》（新办〔2022〕33号）的落实实施，项目所在区域地表水环境质量将持续改善。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分原则，本项目所在区域为声环境功能2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标存在，故根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行声环境质量现状调查。 4、生态环境现状 本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行扩建。根据现场踏勘，项目区周边多为农田、村庄、道路等，500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境质量现状较好。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。经现场调查，本项目厂区均已进行硬化处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，故可不开展土壤、地下水补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、声环境 根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标存在。 2、大气环境 项目厂界外500m范围内的环境空气保护目标见表20。 表20 环境空气保护目标 名称 坐标/° 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 刘吉安楼村 113.75191569 34.31873497 村庄住户 人群健康 二类 南侧 55 赵大楼村 113.74472737 34.32387425 村庄住户 人群健康 二类 西北 375 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，项目周边500m范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期大气污染物排放执行的标准详见表21。 表21 项目运营期大气污染物排放执行标准一览表 污染源 标准名称及级(类)别 污染 因子 项目 标准值 单位 数值 DA002（扩建工程PE给排水管挤出，钢丝网增强PE管芯管挤出、钢丝过塑工序有机废气处理装置排气筒） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 非甲烷总烃 排放浓度限值 mg/m3 60 《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）中重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标要求 排放浓度限值 mg/m3 10 DA003（扩建工程钢丝网增强PE管外管挤出、加热成型工序有机废气处理装置排气筒） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 非甲烷总烃 排放浓度限值 mg/m3 60 《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）中重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标要求 排放浓度限值 mg/m3 10 无组织 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 非甲烷总烃 无组织排放厂界浓度限值 mg/m3 4.0 《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）中重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标要求 无组织排放厂界浓度限值 mg/m3 2.0 生产车间外排放浓度限值 mg/m3 4.0 2、废水 ①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： [pH6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L]； ②新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）收水水质要求： [COD≤240mg/L、BOD5≤120mg/L、SS≤240mg/L、NH3-N≤25mg/L]。 3、噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准： [昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A]。 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物总量控制指标 本扩建项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水产生量为96m3/a，依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放。出厂界控制排放浓度及排放量为：COD 240mg/L、0.023t/a；NH3-N 25mg/L、0.0024t/a。新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）设计出水执行河南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表1二级标准：COD≤80mg/L、NH3-N≤15mg/L，本项目经其处理后污染物排放量为：COD 0.0077t/a、NH3-N 0.0014t/a。 故扩建项目新增水污染物总量控制指标为：COD 0.0077t/a、NH3-N 0.0014t/a。 2、大气污染物总量控制指标 本项目性质为扩建，运营期不涉及燃料的使用，无NOX产生。 本项目共拟设UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒2套，其中PE给排水管生产挤出工序，钢丝网增强PE复合管生产芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃经收集后，引至一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA002排放（共用1套，新增环保设备）；钢丝网增强PE复合管生产外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，引至一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA003排放（共用1套，新增环保设备）。经核算，本扩建工程VOCS（非甲烷总烃）年总排放量为1t/a。 故扩建项目新增大气污染物总量控制指标为：VOCS 1t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有工程所在厂院内新增租赁现有厂房及附属用房进行扩建，新增建筑面积3200m2。 项目施工期主要为设备的安装及调试等，无土建施工，污染较小；且项目施工期较短，施工期废水、废气、噪声等污染均会随着施工期的结束而消失。故本次评价主要针对运营期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 根据建设单位提供的资料，本项目所用原料PE树脂、色母等均为颗粒状物料，粒径较大，且搅拌过程密闭进行，故投料及搅拌工序无粉尘产生。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），结合本项目实际，对运营期大气污染物环境影响进行具体分析如下： 1.1废气源强核算 本扩建项目产品主要有PE给排水管和钢丝网增强PE复合管两种，生产过程中均会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。其中PE给排水管生产过程中的废气产生单元为挤出工序，钢丝网增强PE复合管生产过程中的废气产生单元为挤出（包括PE芯管挤出和PE外管挤出）、钢丝过塑、加热成型工序。 根据工程分析，本扩建项目生产所用原料主要为PE颗粒、色母、PE粘接树脂等，挤出及钢丝过塑、加热成型工序热熔温度约为150~200℃。经查阅相关资料，PE树脂的分解温度为335~450℃，故在此过程中PE颗粒不会分解，但随着温度的升高，树脂中残留的聚合单体会逸出，产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。本次评价挤出、钢丝过塑、加热成型工序非甲烷总烃产生源强采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中推荐的“产污系数法”，项目生产过程中各工序废气产生源强核算如下： ①PE给排水管生产挤出工序产生的非甲烷总烃 经查阅《空气污染物排放和控制手册》_未加控制的塑料生产的排放因子：非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t-原料。本扩建项目PE给排水管生产过程中PE颗粒年用量为1780t/a，则计算得PE给排水管生产过程中挤出工序非甲烷总烃产生量为0.623t/a，产生速率0.1298kg/h。 ②钢丝网增强PE复合管生产挤出工序产生的非甲烷总烃 根据项目钢丝网增强PE复合管生产线工艺特点，此挤出工序包括前段PE芯管的挤出和后段PE外管的挤出，挤出机头工作原理相同，在两段挤出工序均会产生非甲烷总烃。 经查阅《空气污染物排放和控制手册》_未加控制的塑料生产的排放因子：非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t-原料。本扩建项目钢丝网增强PE复合管生产过程中PE颗粒年用量为5220t/a，其中用于挤出PE芯管的用量约为1740t、用于挤出PE外管的用量约为3480t，则计算得钢丝网增强PE复合管生产过程中PE芯管挤出工序非甲烷总烃产生量为0.609t/a，产生速率0.1269kg/h；PE外管挤出工序非甲烷总烃产生量为1.218t/a，产生速率0.2538kg/h。 ③钢丝网增强PE复合管生产钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃 项目外购的钢丝在缠绕复合之前需先进行过塑预处理，以增强与PE芯管和PE外管的粘接能力，使用钢丝过塑挤出机将外购的PE粘接树脂进行熔融，再均匀地包覆在钢丝表面，即为过塑，此工序PE粘接树脂熔融会产生非甲烷总烃。 经查阅《空气污染物排放和控制手册》_未加控制的塑料生产的排放因子：非甲烷总烃的产生系数为0.35kg/t-原料。本扩建项目钢丝网增强PE复合管生产过程中钢丝过塑工序年用PE粘接树脂100t/a，则计算钢丝网增强PE复合管生产过程中钢丝过塑工序非甲烷总烃产生量为0.035t/a，产生速率0.0073kg/h。 ④钢丝网增强PE复合管生产加热成型工序产生的非甲烷总烃 根据工艺需求，过塑处理后的钢丝使用生产线上的缠绕复合装置，均匀地缠绕在PE芯管上，再与加热熔融挤出的PE外管进行包裹复合，后由装置上的电加热装置进行加热成型，此工序会产生非甲烷总烃。 本项目加热成型工序温度远低于塑料粒子的熔融、成型温度，故此工序非甲烷总烃产生量较少。经查阅我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在塑料材料加热成型过程中，废气的产生量基本为加热管材量的0.01%。本项目钢丝网增强PE复合管生产加热成型工序年加热管件量为6400t/a，则经计算加热成型工序非甲烷总烃产生量为0.64t/a，产生速率0.1333kg/h。 1.2废气处理措施及可行性、合理性分析 根据建设单位提供资料，本扩建项目拟新增PE给排水管挤出生产线1条、钢丝网增强PE复合管生产线5条、钢丝过塑挤出机2台，根据厂区平面布置及各产气单元位置特点，要求建设单位采取废气收集及处理措施如下： ①鉴于PE给排水管生产挤出工序与钢丝网增强PE复合管PE芯管挤出工序、钢丝过塑工序距离较近（均靠车间东侧较近），故评价要求建设单位在PE给排水管挤出生产线挤出机头处上方设1个集气罩，在每一条钢丝网增强PE复合管生产线芯管挤出机头处上方各设1个集气罩，在每一台钢丝过塑挤出机机头上方各设1个集气罩，后接抽风装置。集气罩投影面积需覆盖整个废气产生单元，且高度在不影响操作的情况下以尽量低为宜。PE给排水管挤出，钢丝网增强PE复合管芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃经各自的集气罩收集后，引至同一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA002排放。未被集气罩收集的非甲烷总烃直接以无组织形式排放。UV光解+活性炭吸附装置靠车间东侧布置，可满足废气处理需求，且“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺是《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“塑料制品工业”规定的可行治理技术。 ②鉴于钢丝网增强PE复合管PE外管挤出工序、加热成型工序距离较近（均靠车间西侧较近），故评价要求建设单位在每一条钢丝网增强PE复合管生产线外管挤出机头、加热成型装置上方各设1个集气罩，后接抽风装置。集气罩投影面积需覆盖整个废气产生单元，且高度在不影响操作的情况下以尽量低为宜。钢丝网增强PE复合管外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃经各自的集气罩收集后，引至同一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA003排放。未被集气罩收集的非甲烷总烃直接以无组织形式排放。UV光解+活性炭吸附装置靠车间西侧布置，可满足废气处理需求，且“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺是《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中“塑料制品工业”规定的可行治理技术。 综上，本扩建项目共拟新增“UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒”2套：其中靠车间东侧布置一套，用于处理PE给排水管生产挤出工序，钢丝网增强PE复合管生产芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃，废气经处理后由配套的排气筒DA002排放；靠车间西侧布置一套，用于处理钢丝网增强PE复合管生产外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃，废气经处理后由配套的排气筒DA003排放。 考虑到项目1条PE给排水管挤出生产线、5条钢丝网增强PE复合管生产线、2台钢丝过塑挤出机不同时进行工作，故要求建设单位在每一台设备上方集气罩处安装蝶阀进行控制，对工作的设备开启蝶阀，不工作的设备关闭蝶阀。蝶阀的设置能有效地提高废气的收集效率。 1.3达标排放分析 根据上文分析，本项目运营期PE给排水管生产挤出工序，钢丝网增强PE复合管生产芯管挤出、钢丝过塑工序非甲烷总烃总产生量为1.267t/a，总产生速率0.264kg/h；钢丝网增强PE复合管生产外管挤出、加热成型工序非甲烷总烃总产生量为1.858t/a，总产生速率0.3871kg/h。 风机风量确定依据：①经调查，车间东侧拟设UV光解+活性炭吸附装置配套的集气罩共计8个（其中PE给排水管挤出生产线1条，配套挤出机头集气罩1个；钢丝网增强PE复合管生产线5条，配套PE芯管挤出机头集气罩共5个；钢丝过塑挤出机2台，配套机头集气罩2个），单个集气罩面积约为0.8m2，控制风速要求不低于0.3米/秒，则计算得环保设施设计风机风量应不低于6912m3/h。根据建设单位提供资料，本项目拟设风机风量为8000m3/h，可满足废气收集要求。②经调查，车间西侧拟设UV光解+活性炭吸附装置配套的集气罩共计10个（其中钢丝网增强PE复合管生产线5条，配套PE外管挤出机头集气罩5个、加热成型装置上方集气罩5个），单个集气罩面积约为0.8m2，控制风速要求不低于0.3米/秒，则计算得环保设施设计风机风量应不低于8640m3/h。根据建设单位提供资料，本项目拟设风机风量为10000m3/h，可满足废气收集要求。 集气罩的集气效率为85%；UV光解+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率按80%进行核算；则计算扩建项目各工序非甲烷总烃产排情况见表22。 表22 扩建项目非甲烷总烃产排情况一览表 废气产生 单元 产生量t/a 产生 速率kg/h 产生 浓度mg/m3 治理措施 排放量t/a 排放 速率kg/h 排放浓度mg/m3 PE给排水管挤出；钢丝网增强PE管芯管挤出、钢丝过塑工序 有组织 1.077 0.2244 28.05 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒DA002（共用1套） 0.2154 0.0449 5.61 无组织 0.19 0.0396 / 0.19 0.0396 / 钢丝网增强PE管外管挤出、加热成型工序 有组织 1.5793 0.329 32.9 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003（共用1套） 0.3159 0.0658 6.58 无组织 0.2787 0.0581 / 0.2787 0.0581 / 由上表可知，扩建项目PE给排水管生产挤出工序，钢丝网增强PE复合管生产芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃经UV光解+活性炭吸附装置处理后有组织排放量为0.2154t/a，排放速率为0.0449kg/h，排放浓度为5.61mg/m3；钢丝网增强PE复合管生产外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃经UV光解+活性炭吸附装置处理后有组织排放量为0.3159t/a，排放速率为0.0658kg/h，排放浓度为6.58mg/m3，均可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求（非甲烷总烃有组织排放最高允许排放浓度60mg/m3），同时亦可以满足《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）中重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标排放限值要求（全厂有组织NMHC排放浓度不高于10mg/m3）。 1.4项目废气产排情况及污染治理措施汇总 本项目运营期废气产排情况及污染治理措施一览表见表23。 表23 项目废气污染物治理措施及产排情况一览表 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生量(t/a) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 速率(kg/h) 浓度(mg/m3) PE给排水管挤出；钢丝网增强PE管芯管挤出、钢丝过塑工序 非甲烷总烃 有组织 1.077 0.2244 28.05 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒DA002（共用1套 0.2154 0.0449 5.61 无组织 0.19 0.0396 / 0.19 0.0396 / 钢丝网增强PE管外管挤出、加热成型工序 非甲烷总烃 有组织 1.5793 0.329 32.9 集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003（共用1套） 0.3159 0.0658 6.58 无组织 0.2787 0.0581 / 0.2787 0.0581 / 综上所述，经采取以上措施处理后，本项目运营期产生的大气污染物均可实现达标排放。 1.5非正常排放工况分析 本项目运营期大气污染物非正常排放工况分析见表24。 表24 大气污染源非正常排放工况分析一览表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（mg/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对 措施 1 PE给排水管挤出；钢丝网增强PE管芯管挤出、钢丝过塑工序 UV光解+活性炭吸附装置故障检修；灯管更换、活性炭更换等 非甲烷总烃 28.05 0.2244 0.5 2 加强环保设备日常管理维护，发生事故时立即停产检修 2 钢丝网增强PE管外管挤出、加热成型工序 UV光解+活性炭吸附装置故障检修；灯管更换、活性炭更换等 非甲烷总烃 32.9 0.329 0.5 2 1.6大气环境影响分析 经查阅郑州市生态环境局新郑分局发布的《2020年新郑市空气月报》，新郑市2020年环境空气中SO2、NO2、CO和O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，经判定，项目所在区域为不达标区域。 目前新郑市正在贯彻实施《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新郑市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，方案指出要“以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善环境空气质量为核心，更加突出精准、科学、依法治污，深入打好大气污染防治攻坚战，推动经济社会全面绿色转型”，主要目标为“全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在46微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均控制浓度在79微克/立方米以下，NO2平均浓度控制在26微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在33.3%（51天）以下，环境空气质量优良天数比例不低于61.6%（225天），重污染天数比例控制在2.7%（10天）以下”，“聚焦PM2.5和重污染天气消除，夏季聚焦臭氧污染防治，全年紧抓重型柴油货车污染治理，加强PM2.5和臭氧协同控制、强化多污染物协同减排，科学确定攻坚重点区域、对象、措施，严格依法治理、依法监管”。 根据前文分析，本项目运营期产生的大气污染物主要为非甲烷总烃，采取“UV光解+活性炭吸附”的组合工艺进行处理，为可行性治理技术；废气经治理后均可做到有组织排放，且经计算可达标。故本项目废气污染物经采取相应的废气治理措施后，可以满足区域环境治理改善计划，项目对所在区域环境空气质量影响较小。 1.7排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见表25。 表25 项目废气排放口基本情况表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流速/(m/s) 烟气温度/(℃) 排放口类型 经度 纬度 DA 002 扩建工程PE给排水管挤出，钢丝网增强PE管芯管挤出、钢丝过塑工序有机废气处理装置排气筒 113.75001401 34.32050717 111 15 0.4 17.69 25 一般 排放口 DA 003 扩建工程钢丝网增强PE管外管挤出、加热成型工序有机废气处理装置排气筒 113.74910474 34.32042964 112 15 0.5 14.15 25 一般 排放口 1.8监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）和本项目废气排放情况，对本项目废气污染物的日常监测要求如下表： 表26 项目废气监测要求一览表 类别 监测项目 监测频率 监测点 执行标准 污 染 源 有组织废气 非甲烷总烃 每年监测一次 扩建工程PE给排水管挤出，钢丝网增强PE管芯管挤出、钢丝过塑工序有机废气处理装置排气筒DA002出口 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准；河南省绩效分级“塑料制品”企业A级排放限值要求 非甲烷总烃 每年监测一次 扩建工程钢丝网增强PE管外管挤出、加热成型工序有机废气处理装置排气筒DA003出口 无组织废气 非甲烷总烃 每年监测一次 厂界外上风向设1个监测点位、下风向设3个监测点位 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准、河南省绩效分级“塑料制品”企业A级排放限值 非甲烷总烃 每年监测一次 在生产车间外1m处设1个监测点位 河南省绩效分级“塑料制品”企业A级排放限值要求 2、水环境影响分析 2.1废水产生环节、产生量和产生浓度 项目运营期用水包括冷却用水和职工生活用水，废水产排情况如下： ①冷却用水 根据建设单位提供资料，项目PE给排水管挤出完成后温度较高，需要在冷却装置中进行进一步冷却；钢丝网增强PE复合管加热成型之后温度较高，也需要在冷却装置中进行进一步冷却。扩建项目拟设置一个容积为200m3的冷却塔和一个容积为120m3的循环水池，共同构成冷却循环水系统，用于各产品生产过程中的冷却。冷却水系统每小时在线循环水量最大为5m3/h，每天循环24h，则项目在线循环水量为120m3/d。冷却水循环使用，但因管道损耗、蒸发损耗等因素，冷却水会有部分损耗，需定期添加，损耗量以循环水量的3%计，则损耗量为3.6m3/d，故新鲜水补充量为3.6m3/d（720m3/a）。 随着冷却水循环次数的增多，水中Ca2+、Mg2+浓度不断增大，会影响冷却效果，故项目冷却塔及循环水池内的水需定期排空，再以新鲜水作为补充，以保证循环水水质。项目冷却塔容积为200m3、循环水池容积为120m3，最大储水量为256m3（按总容积的80%核算），每六个月完全排空一次，则废水排放量为512m3/a（2.56m3/d）。该部分废水中主要污染物为COD和Ca2+、Mg2+盐类，无其他有毒有害物质，水质浓度约为COD35mg/L，全盐类650mg/L。产生量较小，且属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排。 ②职工生活用水 本扩建项目新增劳动定员12人，均不在厂区内食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41T/385-2020），不食宿人员用水定额按40L/人·d计，则扩建项目职工生活用水量为0.48m3/d（96m3/a），生活污水产生量为0.48m3/d（96m3/a），主要为企业职工洗手、冲厕等废水，水质较简单，废水水质为COD 200mg/L、BOD5 100mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 20mg/L，依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网，汇入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放。 综上所述，项目运营期新鲜水总用水量为6.64m3/d（1328m3/a），总废水总产生量为3.04m3/d（608m3/a）。项目水平衡图见上文图1。 项目废水及污染物产排一览表见表27。 表27 项目废水及污染物产排一览表 废水 污染物 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 冷却循环外排水 COD 35mg/L 0.0179t/a 0（属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排） 全盐类 650mg/L 0.3328t/a 职工生活污水 COD 200mg/L 0.0192t/a 200mg/L 0.0192t/a BOD5 100mg/L 0.0096t/a 100mg/L 0.0096t/a SS 180mg/L 0.0173t/a 180mg/L 0.0173t/a NH3-N 20mg/L 0.0019t/a 20mg/L 0.0019t/a 2.2废水处理措施及达标排放分析 扩建项目运营期冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）收水水质要求，由南侧道路上的市政污水管网进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，排放方式为间接排放。根据下表分析，项目废水可排放达标。 表28 项目废水达标排放分析 污染物 产生浓度 标准限值 污水处理厂 收水水质要求 达标分析 COD 200mg/L 500mg/L 240mg/L 达标 BOD5 100mg/L 300mg/L 120mg/L 达标 SS 180mg/L 400mg/L 240mg/L 达标 NH3-N 20mg/L / 25mg/L 达标 2.3废水处理措施可行性分析 ①冷却循环外排水综合利用的可行性分析 本项目冷却循环外排水产生量为2.56m3/d（512m3/a），为清净下水，其中主要污染物为COD和Ca2+、Mg2+盐类，污染物浓度较低；项目所在厂院地面均进行了绿化或硬化处理，对抑尘洒水用水水质的要求不高，故项目冷却循环外排水可直接用于厂区洒水降尘使用，不外排，综合利用处理措施可行。 考虑到降雨天气时，洒水降尘无法实施，且本项目冷却工序循环水每六个月完全排空一次，每次排放量较大（约为256m3）。为更好地利用此部分废水，评价要求建设单位在厂区设置冷却废水暂存池，容积为260m3，冷却塔及循环水池排空时，废水先进入此冷却废水暂存池中暂存，待需要时，用于厂区洒水降尘，确保冷却循环外排水全部综合利用，不外排。 ②职工生活污水处理措施的可行性及达标排放分析 经调查，厂区现有工程厂院内已有化粪池容积为5m3。现有工程已有职工人数8人，本次扩建新增劳动定员12人，均不在厂区内食宿，不食宿人员人均用水定额按40L/人·d，则核算全厂职工生活污水总产生量为0.8m3/d，则全厂进入该化粪池的水量共计为0.8m3/d，尚未达到化粪池的处理负荷，且在化粪池的最大停留时间可达6天，故现有工程已有的化粪池规模可以满足现有及扩建工程职工生活污水的处理需求，依托可行。 根据建设单位提供资料，项目所在刘吉安楼村已建有一座污水处理站来处理本村村民产生的生活污水，有环评手续：《新郑市城市管理局新郑市农村生活污水治理项目（2017年建设工程）环境影响报告表》已经郑州市生态环境局新郑分局审批，文号：新环审〔2020〕1号。该污水处理站设计处理规模为100t/d，设计收水水质为COD≤240mg/L、BOD5≤120mg/L、SS≤240mg/L、NH3-N≤25mg/L，处理工艺采用“由A/A/O+MBBR+过滤膜等组成的一体化污水处理设备”，收水范围为整个刘吉安楼村，本项目在其收水范围内。 根据现场勘查，目前该污水处理站已投入运营，且本项目所在厂区南侧道路上的污水管网已铺设，故项目产生的废水可以通过南侧道路上的污水管网进入到该污水处理站进行进一步处理。 项目职工生活污水经化粪池收集后，废水水质为COD 200mg/L、BOD5 100mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 20mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准的要求（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L），且满足新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）收水水质要求（COD≤240mg/L、BOD5≤120mg/L、SS≤240mg/L、NH3-N≤25mg/L），可由项目南侧道路上的市政污水管网，顺利进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标后排入荒沟。 出水指标：出水执行河南省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）表1二级标准：其中COD≤80mg/L、SS≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L。 经调查，新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）现有收水量为55t/d，尚未满负荷运行；本项目职工生活污水产生量为0.48t/d，占新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）污水处理量的比例较小，不会对该污水处理站的正常运行造成冲击。故本项目废水可顺利进入该污水处理站统一处理。项目废水经处理后，达标排放，对区域地表水水质的影响较小，对水环境中污染物浓度贡献甚微。 综上，项目建成投入运营后，冷却循环外排水属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排；职工生活污水依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网，汇至新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放。项目废水处理措施可行。 2.4排放口基本情况 项目废水排放口基本情况见表29。 表29 项目废水排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放去向 排放规律 排放口类型 经度 纬度 DW001 厂区生活污水总排口 113.74970287 34.31992678 0.0096 新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站） 间断排放 一般 排放口 2.5监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中废水监测要求，本项目无外排生产废水，职工生活污水设单独排放口，厂区生活污水总排口处水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）收水指标，且排放方式为间接排放，故可不进行废水的监测。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声主要为混料机、挤出生产线、钢丝过塑挤出机等生产设备运行产生的噪声，环保设备及配套风机运行过程中产生的机械噪声，源强在65~85dB(A)之间，均为固定声源。 为减小运营期噪声对周边环境的影响，要求建设单位采取如下措施： ①优先选用低噪声设备； ②主要高噪声设备均布置在封闭式车间内，车间设隔声门窗； ③设置减振基础，支架及管道连接采用软连接以降低固体噪声的传播； ④加强管理，保证设备正常运行。 根据建设单位提供资料，本项目拟安装的环保设施风机位于项目区车间内偏东位置，评价要求建设单位加强风机的减振措施，设置减振垫、二次封闭等，以最大限度地减少风机噪声对周边环境的影响。 通过采取以上厂房隔声、减振降噪等措施后，项目噪声可得到大幅度的削减。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目主要噪声设备降噪措施及降噪效果见表30。 表30 本项目主要声源设备及降噪情况一览表 序号 声源种类 噪声源 噪声源强dB(A) 控制措施 治理后噪声值 声源名称 数量 空间位置（以厂区西南角坐标为X:Y:Z=0:0:0） X Y Z 1 固定声源 混料机 6台 80 40 0 70~80 选用低噪声设备；封闭车间隔声；设置减振基础；加强日常检修维护等 45~55 2 PE给排水管挤出生产线 1条 10 70 0 65~75 40~50 3 钢丝过塑挤出机 2台 82 55 0 65~75 40~50 4 钢丝复绕机 2台 82 42 0 70~80 45~55 5 钢丝网增强PE复合管挤出生产线 5条 10 40 0 65~75 40~50 6 冷却塔 1座 90 60 3 70~80 45~55 7 水泵 若干 90 60 0 75~85 加强减振措施，设置减振垫、二次封闭等 50~60 8 环保设备风机 2套 8 65 0 75~85 50~60 3.2达标分析 根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标存在。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中推荐的工业噪声预测计算模型，根据厂区建设布局情况及工程采用的隔声降噪措施，对四厂界处的噪声进行预测以分析其达标性，预测结果见表31。 表31 项目各厂界处噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 叠加贡献值 47.8 30.4 42.5 38.3 噪声背景值 昼间 52.5 53.5 52.0 51.5 夜间 41.5 42.5 42.5 41.5 噪声预测值 昼间 53.8 53.5 52.5 51.7 夜间 48.7 42.8 45.5 43.2 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可以看出，项目运营期各生产设备运行产生的噪声经采取一定的降噪措施后，对四厂界的贡献值在30.4dB(A)～47.8dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 故项目运营期噪声经过合理的降噪措施处理后，对周围声环境影响较小。 3.3监测要求 因《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中未对噪声监测作出要求，故依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求如下表： 表32 项目噪声监测要求一览表 监测项目 监测频次 监测点位 执行标准 等效连续A声级 每季度监测一次 厂界外1m处 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 4、固体废弃物环境影响分析 4.1固体废物产生环节 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目运营期产生的固体废弃物主要为原辅材料包装产生的废弃包材，定长切割工序产生的废边角料，检验工序产生的不合格产品，活性炭吸附装置定期更换产生的废活性炭，UV光解装置定期更换产生的废UV灯管（不含汞），以及职工生活垃圾。 具体见表33。 表33 项目固废产生环节一览表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否属工业固废 1 废弃包材 原辅材料包装 固态 废塑料袋 是 2 废边角料 定长切割工序 固态 废塑料边角料 是 3 不合格产品 检验工序 固态 废塑料管 是 4 废活性炭 活性炭吸附装置定期更换 固态 废活性炭，吸附的有机废气 是 5 废UV灯管 （不含汞） UV光解装置定期更换 固态 废UV灯管（不含汞） 是 6 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 否 4.2固体废物产生量核算 ①废弃包材 本项目购进的原辅材料包装均为塑料袋装，这些原辅材料使用完后将会产生废弃的包装材料，主要为废塑料袋，产生量约0.8t/a，为一般固废，集中收集后分类暂存于厂区一般固废暂存处，定期外售给物资回收单位，资源化利用。 ②废边角料 项目生产过程中定长切割工序切割管道会产生废边角料，产生量约为2.6t/a，为一般固废，集中收集后分类暂存于厂区一般固废暂存处，定期外售给物资回收单位，资源化利用。 ③不合格产品 项目检验工序会产生少量不合格产品，产生量约占产品量的1‰，经核算，不合格产品产生量为8.2t/a，为一般固废，集中收集后分类暂存于厂区一般固废暂存处，定期外售给物资回收单位，资源化利用。 ④废活性炭 根据前文分析可知，项目拟设两套UV光解+活性炭吸附装置对生产过程中挤出、钢丝过塑、加热成型工序产生的废气进行治理，活性炭吸附装置中的活性炭在使用一段时间后吸附效果降低，需要将活性炭更换下来。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），废活性炭属于“HW49其他废物”“非特定行业”中的“900-039-49 烟气、VOCS治理过程产生的废活性炭”，为危险废物。 根据建设单位提供资料，项目活性炭吸附装置中的活性炭在线填充量为400kg，平均每三个月更换一次，则更换下来的废活性炭产生量为1.6t/a，经收集后存放于密闭容器内，依托现有工程已有危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理。 ⑤废UV灯管（不含汞） 根据前文分析可知，项目共拟设两套UV光解+活性炭吸附装置对生产过程中挤出、钢丝过塑、加热成型工序产生的废气进行治理，UV光解装置中的UV灯管在使用一段时间后处理效果变差，需要进行更换，此过程会产生废弃的UV灯管（不含汞）。 根据建设单位提供资料，项目UV光解装置中的UV灯管平均每半年更换一次，每次更换量为0.4t/a，则更换下来的废UV灯管（不含汞）产生量为0.8t/a，为一般固废，经垃圾箱（桶）收集后，交由环卫部门定期清运处理。 ⑥职工生活垃圾 本扩建项目新增劳动定员12人，职工生活垃圾按0.5kg/（p·d）计，则生活垃圾产生量为6kg/d（1.2t/a），经垃圾箱（桶）收集后，交由环卫部门定期清运处理。 4.3固体废物属性 本项目运营期所涉及的一般固废主要有原辅材料包装产生的废弃包材，定长切割工序产生的废边角料，检验工序产生的不合格产品，UV光解装置定期更换产生的废UV灯管（不含汞），以及职工生活垃圾。一般固体废物属性汇总见表34。 表34 项目一般固体废物属性汇总表 固体废物名称 属性 物理性状 年度产生量 废弃包材 一般固废 固态 0.8t/a 废边角料 一般固废 固态 2.6t/a 不合格产品 一般固废 固态 8.2t/a 废UV灯管（不含汞） 一般固废 固态 0.8t/a 职工生活垃圾 一般固废 固态 1.2t/a 本项目运营期所涉及的危险废物主要为活性炭吸附装置定期更换产生的废活性炭。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），本项目危险废物属性汇总见表35。 表35 项目危险废物属性汇总表 固体废物名称 属性 危险废物 编号 物理 性状 主要有毒 有害物质 环境 危险特性 年度 产生量 转运周期 废活性炭 危险废物 900-039-49 固态 有机废气 T 1.6t/a 3个月 4.4固体废物贮存和处置情况 本项目固体废物贮存和处置情况见表36。 表36 本项目固废贮存和处置情况一览表 固废名称 储存位置 储存量 利用处置方式及去向 利用或 处置量 废弃包材 一般固废暂存处（一处，10m2，依托现有工程已有） 0.8t/a 集中收集后外售至物资回收单位，资源化利用 0.8t/a 废边角料 2.6t/a 2.6t/a 不合格产品 8.2t/a 8.2t/a 废活性炭 危废暂存间（1个，5m2，依托现有工程已有） 1.6t/a 属危险废物，经收集后存放于密闭容器内，依托现有工程已有危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理 1.6t/a 废UV灯管 （不含汞） 垃圾箱（桶） 0.8t/a 交由环卫部门定期清运处理 0.8t/a 职工生活垃圾 1.2t/a 1.2t/a 4.5环境管理要求 1）一般固废的环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，固体废物的堆积、储存必须采取防扬散、防流失、防渗漏等污染防治措施。对于项目生产过程中产生的一般固废，临时堆场应做到防扬散、防流失、防渗漏处理，避免对环境产生二次污染。各类固体废物分类收集、分区堆放，及时清运。 经调查，项目现有工程已有一般固废暂存处一处，面积为10m2，废弃包材、废边角料、不合格产品分区贮存在厂区一般固废暂存处，定期外售物资回收单位，资源化利用；厂区拟增设垃圾箱（桶）若干，废UV灯管（不含汞）、职工生活垃圾经收集后，交由环卫部门定期清运处理，可满足储存需求。 2）危险废物的环境管理要求 根据调查，本项目现有工程已有一座危废暂存间，面积为5m2，容积可满足现有及扩建工程的危险废物储存需求。废活性炭经收集后存放于密闭容器内，依托现有工程已有危废暂存间进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》、环保部2013年3号公告、《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号文）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关要求，本项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物： ①危险废物临时存放间做到“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏等措施处理，暂存间地面铺设2mm厚高密度聚乙烯，地面、裙脚用坚固、防渗的材料建造，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，不将危废混入非危险废物中贮存，并且本项目危险废物产生后及时交由有资质单位处理，在项目区贮存时间不超过一年。 ②为加强危险废物管理，制定危险废物管理计划和应急预案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、暂存等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项工作要求，掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 ③严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行危险废物的收集、贮存和运输。按照危险废物特性分类进行，不混合收集、贮存和运输、处置性质不相容而未经过安全性处置的危废。本项目采用无破损、缺漏的橡胶桶盛装危险废物，在危废暂存间暂存后及时交由有资质单位处理，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范建设危废贮存场所并设置危废标示。 ④严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用和处置等经营活动。 综上所述，本项目运营期生产及生活产生的固体废弃物，经采取相应的措施后均能够得到合理的处理处置，不向周围环境排放，不会对周围环境产生二次污染，项目运营过程中产生的固废对周围环境影响很小。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）要求，针对环境风险应“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。 5.1环境风险识别 本项目为塑料制品的生产项目，生产所用原料主要为PE颗粒、色母、钢丝、PE粘接树脂等，产品主要为PE给排水管和钢丝网增强PE复合管，均不易燃烧；经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1，项目产品及所使用的原辅材料均不属于风险物质。 经分析，本项目生产过程中产生风险的物质主要是废弃包材（主要为废塑料袋），风险产生单元主要为一般固废暂存间，风险类型主要为一般固废暂存间中废弃包材长期堆存，遇明火可能引发的火灾、爆炸事故，以及由此引发的伴生/次生污染物的排放。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目危险物质及工艺系统危险性取决于危险物质数量与临界量比值Q、行业及生产工艺M。经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质项目区最大存在总量及Q值确定表见表37。 表37 项目风险物质Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 项目区最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 废弃包材 / 0.5 / / 5.2风险防范措施 为降低本项目发生风险事故的概率和减少事故危害，评价要求本项目采取以下风险防范措施： （1）厂区的风险源物品（废弃包材）存放的仓库（即本项目一般固废暂存间），按有关消防部门和安监部门的规范要求进行设计和建设，采取防雷措施、防静电措施、防火措施；地面及四壁均做好防腐防渗处理；一般固废暂存间设置排风扇，保证内部的干燥、阴凉及通风； （2）厂区严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道参照消防有关要求建设。布置，消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在易燃物品存放区设立警告牌（严禁烟火）； （3）一般固废暂存间内各类固体废物分类存放，削减发生火灾时火势蔓延的可能；车间内严禁携带火种进入，严禁在车间内吸烟、玩火，并在醒目位置张贴“禁止烟火”等安全警示标志牌； （4）厂区严格按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应的消防设施和消防器材（干粉灭火器等），保证完好有效，分散在区城内，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现； （5）加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增加职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生： ①采取下班后车间全部断电的措施，防止车间无人时发生火灾； ②建立健全各项规章制度，风险源的重点监控制度、主要设备的安全操作规程、岗位操作制度、值班制度、巡回检查制度、各类考核奖惩制度等； ③操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因操作不当、操作失误造成事故扩大； ④及时合理的调整运行工况，严禁环保设施超负荷运行； ⑤加强设备和工艺运行管理，认真做好设备检查工作，对存在安全隐患的设备、阀门及时进行修理或更换； ⑥配备合格的机电维修人员，认真落实工作人员责任制，对机械设备执行定期检修，确保设备的良好运行状态； ⑦根据巡回检查制度，运行人员按照工艺线路定时进行巡查，查看各环保设置运行情况，确认设备工作状态。 ⑧任何人发现火线，都要及时、准确地向保安部或公安消防机关报警，并积极投入参加扑救。 5.3风险应急预案 根据环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）、原河南省环保厅《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012〕159号）等文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定对重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施方案及突发性事故的应急办法。本公司应建立重大事故管理和应急预案，具体见表38。 表38 项目突发事故应急预案框架 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标为一般固废暂存间；保护目标为项目周围的环境敏感目标 2 应急组织机构、人员 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成 3 预案分级响应条件 环保预案的级别分为三级，一级为特大事故、二级为重大事故、三级为一般事故。根据事故的级别，相应建立对应的事故处理程序和处理范围 4 应急救援保障 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必须的防护用品等 5 报警、通讯联络方式 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 设立必要地控制和清除污染的相应措施，如：水枪、及时更换阀门、设置消防水池等。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物排放 8 人员积极撤离、疏散，应急剂量控制、撤离计划 事故发生时，通知下风向居民和企事业单位，以便于人群紧急疏散，减小污染物对周围人群人体健康的影响。及时通知公安、交通、消防等有关部门及时封闭受污染区域，减小事故影响范围。发生重大事故时，要通知周围居民和企业及时疏散。 9 事故应急救援关闭程序和恢复措施 事故发生后，采取相应的应急处理，在环境监测部门对周围环境进行监测合格后，方可关闭应急程序，同时做好善后工作 10 应急培训计划 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识 11 公众教育和信息 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传 建设单位应进一步建立和制备完善的突发事件的应急预案，特别是加强对周边居民的宣传，当出现事故时，迅速撤离；同时，加强安全生产和运输管理，可有效防止重大风险事故的发生。 5.4环境风险分析结论 本项目经采取一系列风险应急措施后，风险可降至最小；一旦发生事故，立即落实环境风险应急预案，迅速撤离周围居民，其环境损失可以降到可接受水平，故本项目环境风险是可防控的。 6、总体工程三本帐核算 本项目扩建前后污染物产排情况见表39。 表39 扩建前后污染物排放量变化情况一览表 类型 内容 污染物 名称 现有工程（t/a） 扩建工程（t/a） 以新带老削减量（t/a） 扩建完成后总体工程排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 核定排放量 实际排放量 排放量 水污 染物 COD 0.0051 0.0051 0.0077 0 0.0128 +0.0077 NH3-N 0.001 0.001 0.0014 0 0.0024 +0.0014 大气 污染物 非甲烷 总烃 / 0.1437 1 0 1.1437 +1 7、环保验收内容 本项目环保“三同时”验收情况见表40。 表40 环保“三同时”验收内容一览表 项目 污染源 治理措施措施及验收内容 环保投资（万元） 预期治理效果 废气治理 PE给排水管生产挤出工序，钢丝网增强PE复合管生产芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃 在PE给排水管挤出生产线挤出机头处上方设1个集气罩，在每一条钢丝网增强PE复合管生产线芯管挤出机头处上方，在每一台钢丝过塑挤出机机头上方各设1个集气罩，后接抽风装置。PE给排水管挤出，钢丝网增强PE复合管芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃经各自的集气罩收集后，引至同一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA002排放（共用1套，新增环保设备） 6 非甲烷总烃有组织及无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9要求，同时满足河南省绩效分级“塑料制品”企业A级排放限值要求 钢丝网增强PE复合管生产外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃 在每一条钢丝网增强PE复合管生产线外管挤出机头、加热成型装置上方各设1个集气罩，后接抽风装置。钢丝网增强PE复合管外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃经各自的集气罩收集后，引至同一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA003排放（共用1套，新增环保设备） 6 废水治理 冷却循环外排水 属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排（暂存池容积为260m3） 2 综合利用，不外排 职工生活污水 依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网，汇入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放 / 厂区生活污水总排口水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）收水水质要求 噪声治理 生产设备运行产生的机械噪声 选用低噪声设备；封闭车间隔声；设置减振基础；加强日常检修维护等 3.5 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 环保设备及配套风机运行产生的机械噪声 加强减振措施，设置减振垫、二次封闭等 固废治理 废弃包材 依托现有工程已有一般固废暂存处（1处，10m2）暂存后，外售至物资回收单位，资源化利用 / 资源化利用 废边角料 不合格产品 废活性炭 属危险废物，经收集后存放于密闭容器内，依托现有工程已有危废暂存间（1个，5m2）进行暂存，定期交由有危废处理资质的单位处理 / 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 废UV灯管（不含汞） 经垃圾箱（桶）收集后，交由环卫部门定期清运处理 0.5 可得到合理的处理处置 职工生活垃圾 风险防范措施 做好厂区防静电和防火措施；设置消防通道，配备完善的消防器材和消防设施；张贴安全警示标志牌；加强维保养及人员培训等 2 风险较小，可防控 环保投资合计 20 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002（扩建工程PE给排水管挤出，钢丝网增强PE管芯管挤出、钢丝过塑工序有机废气处理装置排气筒） | 非甲烷总烃 | 在PE给排水管挤出生产线挤出机头处上方设1个集气罩，在每一条钢丝网增强PE复合管生产线芯管挤出机头处上方，在每一台钢丝过塑挤出机机头上方各设1个集气罩，后接抽风装置。PE给排水管挤出，钢丝网增强PE复合管芯管挤出、钢丝过塑工序产生的非甲烷总烃经各自的集气罩收集后，引至同一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA002排放（共用1套，新增环保设备） | 非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求，同时满足河南省绩效分级“塑料制品”企业A级排放限值要求 |
|  | DA003（扩建工程钢丝网增强PE管外管挤出、加热成型工序有机废气处理装置排气筒） | 非甲烷总烃 | 在每一条钢丝网增强PE复合管生产线外管挤出机头、加热成型装置上方各设1个集气罩，后接抽风装置。钢丝网增强PE复合管外管挤出、加热成型工序产生的非甲烷总烃经各自的集气罩收集后，引至同一套UV光解+活性炭吸附装置进行处理，后由15m高排气筒DA003排放（共用1套，新增环保设备） | 非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求，同时满足河南省绩效分级“塑料制品”企业A级排放限值要求 |
| 地表水环境 | 冷却循环外排水 | COD、全盐类 | 属清净下水，经暂存池收集后，用于厂区洒水降尘，不外排（暂存池容积为260m3） | 综合利用，不外排 |
|  | 职工生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托厂院内已有化粪池收集后，由南侧道路上的市政污水管网，汇入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放 | 厂区生活污水总排口水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）收水水质要求 |
| 声环境 | 生产车间 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废的处置均严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等文件的相关要求进行收集、处理与处置；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求进行收集、处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 做好厂区防静电和防火措施；设置消防通道，配备完善的消防器材和消防设施；张贴安全警示标志牌；加强维保养及人员培训等 |
| 其他环境管理要求 | ①按照监测计划定期进行监测；②在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可相关手续；③根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作，且经验收合格后方可投入生产，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产；④绩效分级管控要求按照《河南省生态环境厅办公室关于做好2022年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环办〔2022〕31号）中重点行业“塑料制品”企业绩效A级指标落实 |

# 六、结论

综上所述，郑州宏峰塑业有限公司年产1800吨PE给排水管、6400吨钢丝网增强PE复合管扩建项目符合国家产业政策；项目位于新郑市梨河镇刘吉安楼村，所在地块为现状建设用地，选址符合《新郑市梨河镇总体规划（2014-2030）》。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。 因此，从环保角度出发，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1437t/a | / | / | 1t/a | / | 1.1437t/a | +1t/a |
| 废水 | 水量 | 64m3/a | / | / | 96m3/a | / | 160m3/a | +96m3/a |
|  | COD | 0.0051t/a | 0.0051t/a | / | 0.0077t/a | / | 0.0128t/a | +0.0077t/a |
|  | SS | 0.0019t/a | / | / | 0.0029t/a | / | 0.0048t/a | +0.0029t/a |
|  | NH3-N | 0.001t/a | 0.001t/a | / | 0.0014t/a | / | 0.0024t/a | +0.0014t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包材 | 0.2t/a | / | / | 0.8t/a | / | 1t/a | +0.8t/a |
|  | 废边角料 | 0.5t/a | / | / | 2.6t/a | / | 3.1t/a | +2.6t/a |
|  | 不合格产品 | 1.6t/a | / | / | 8.2t/a | / | 9.8t/a | +8.2t/a |
|  | 废UV灯管（不含汞） | 0.4t/a | / | / | 0.8t/a | / | 1.2t/a | +0.8t/a |
|  | 职工生活垃圾 | 0.8t/a | / | / | 1.2t/a | / | 2t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.8t/a | / | / | 1.6t/a | / | 2.4t/a | +1.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

6.64

6.16

外排废水

地面洒水降尘，不外排

2.56

冷却用水

2.56

120

新鲜水

0.48

0.48

生活用水

化粪池

进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放

0.48

3.6

耗散

生活污水

0.48

11.232

10.432

外排废水

地面洒水降尘，不外排

2.992

冷却用水

2.992

248

新鲜水

0.8

0.8

生活用水

化粪池

进入新郑市梨河镇生活污水处理站（刘吉安楼站）进一步处理，达标排放

0.8

7.44

耗散

生活污水

0.8

混合搅拌

定型冷却

定长切割

噪声、

废弃包材

冷却废水、噪声

挤出

非甲烷总烃、噪声

外购PE颗粒

循环冷却水

PE给排水管成品

检验

不合格产品

噪声、废边角料

外购色母

混合搅拌

噪声、

废弃包材