# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10000吨PE颗粒项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-410184-04-01-646670 |
| 建设单位联系人 | 谢* | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 新郑市郭店镇吉祥路1号院 |
| 地理坐标 | （113度42分1.751秒，34度31分39.203秒） |
| 国民经济 行业类别 | 非金属废料和碎屑加工处理 C4220 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42—非金属废料和碎屑加工处理422—废塑料加工处理 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 新郑市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 6.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 新郑市郭店镇总体规划（2017-2030） |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与新郑市郭店镇总体规划（2017-2030）的相符性 1.1 功能分区及用地规划 （1）用地结构与功能分区 城镇布局结构和功能分区是根据郭店镇特定的自然环境条件、用地现状和自然景观确定的。根据远期用地选择，形成“二心、二轴、五片”的用地结构。 “二心”，城镇中心一般由行政中心、商业中心和文化中心构成。郭店镇的两心分别是由两个居住片区构成，一是镇政府所在地的五里堡居住片区形成的行政中心和商业中心，一是郭店（南街、北街）片区形成的文化中心和商业中心。 “二轴”，指沿工业片区内部的黄金大道和合欢路形成工业发展轴、沿分隔工业与居住片区的希望路形成的综合服务轴。 “五片”，指两个居住片区（五里堡和郭店居住片区），两个工业片区（希望路西侧工业片区和以建华管桩、桑乐大太阳能形成的工业片区）。 一个仓储物业片区（镇区西北部，依托107国道形成仓储物流中心）。 （2）工业用地布局 根据郭店镇的区域定位和地理位置，规划以发展机械制造、食品加工、新型建材为主，配套其相关产业链，集中在镇区西部及黄金大道两侧建设，形成独立的工业集中区。搬迁五里堡南部现状分散的工业，统一布置。 规划控制发展三类工业，二类工业需经过环境和资源双重论证确实可行后方可发展，鼓励一类工业。规划工业用地379.16公顷，占城镇建设用地的36.00%，人均42.13平方米。 1.2 排水工程规划 规划镇区排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入河沟；生活污水采用化粪池预处理后排入污水管道；生产污水特别是污染严重的工业废水应按环保要求，在企业内自行处理，达到排放标准方可排入镇区污水管道，最后进入污水处理厂处理。在镇区纬一路与滨河大道交叉口西南角（北郭寨村西南侧）建设郑州华南城污水处理厂，总占地面积192.4亩，总处理规模10万m3/d，一期工程（2015年）规模为3.0万m3/d；二期工程规模为7.0万m3/d。该工程采用倒置A2/O生化池处理工艺，深度处理采用转盘滤池，出水采用紫外线消毒，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入潮河，汇入贾鲁河。 郑州华南城污水处理厂收水范围为：郑州华南城工程、龙湖镇十七里河以东地区、新郑市龙湖镇污水处理厂溢流污水、孟庄镇、郭店镇。本项目位于郭店镇，属于其收水范围之内。 根据调查，郑州华南城污水处理厂一期工程已建设完成并运行。目前希望路、黄金大道、郑新快速通道配套的污水管网已建成，沿线居民及企业产生的废水可通过已建污水管网排入郑州华南城污水处理厂。 1.3 相符性分析 （1）功能分区及用地相符性 本项目位于新郑市郭店镇吉祥路1号院，属于厂区内扩建，不新增用地，占地现状为工业用地，符合用地要求。根据《新郑市郭店镇总体规划（2017-2030）》，本项目用地规划为工业用地，项目用地符合新郑市郭店镇土地利用总体规划。 （2）排水符合性 本项目营运期无新增废水产生，现有工程废水经自建污水处理站处理后经厂区总排口通过吉祥路污水管网进入华南城污水处理厂处理，最终汇入潮河，本项目位于华南城污水处理厂收水范围内，符合排水工程规划相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与所在地“三线一单”的相符性 1.1 生态保护红线 依据《河南省生态保护红线划定方案》，河南省生态保护红线面积16835.70平方公里，占全省国土面积的10.08%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。 本项目选址位于新郑市郭店镇吉祥路1号院，根据《郑州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郑政[2021]13号），项目建设不涉及划定的生态红线区域，项目建设符合郑州市生态环境分区管控的相关要求。 1.2 环境质量底线 根据郑州市生态环境局新郑分局发布的《2020年新郑市空气月报》，环境空气中二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012））二级标准，项目区域环境空气质量为不达标区。项目现有工程生产工艺废气采用相应处理措施后，均可达标排放。引用郑州市生态环境局郑州市10条河流水质情况2022年1月-4月潮河入七里河处水质监测数据监测结果，潮河（潮河入七里河处断面）pH、COD、氨氮、总磷现状值不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 目前新郑市正在实施《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》等，通过实施一系列措施，可有效改善当地区域环境空气质量。同时本项目营运期废气经过处理后能够达标排放。生活污水经污水处理站处理后经市政污水管网汇入郑州华南城污水处理厂。生产设备经基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。产生的固废分类合理收集、处置。 经采取相关措施后，对周围环境空气、水环境、声环境、土壤环境等影响较小，不会降低现有的环境质量。 1.3 资源利用上线 本项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.4 环境准入清单 根据《郑州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郑政[2021]13号），按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，全市划定生态环境管控单元113个，包括优先保护单元26个，重点管控单元81个，一般管控单元6个，实施分类管控。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 根据郑州市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郑政[2021]13号）及关于发布《郑州市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》的函（郑环函[2021]99号），本项目位于新郑市郭店镇，为重点管控单元，郑州市生态环境总体准入要求及新郑市环境管控单元生态环境准入清单见下表。 表1 郑州市生态环境总体准入要求 纬度 管控要求 本项目情况 相符性 空间 布局 约束 1、严禁在黄河干流和主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区，持续推进黄河流域高耗水、高污染、高风险产业布局优化和结构调整。 2、饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止设置排污口，已设置的排污口必须拆除，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口。 3、严格控制新建露天开采矿山，“三区两线”范围内严禁新建露天开采矿山。地质遗迹保护区、各类自然保护区、风景名胜区、军事禁区、国家和省法律法规规定禁止从事矿业活动的区域禁止开采。 4、全面落实能源消费总量和强度“双控”，推行用能预算管理和区域能评制度，实施煤炭消费替代，所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。 5、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展。新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100号）》要求。 1、本项目位于郑州市新郑市郭店镇吉祥路1号院，属于淮河流域，不属于高污染、高排放类项目。 2、本项目不在新郑市饮用水水源保护区内。 3、本项目在现有厂内土地进行建设，不新增用地面积。 4、本项目已实施能源消费总量控制，采用电能，为清洁能源。 5、本项目不属于高耗能、高排放项目。 相符 污染物排放管控 1、新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 2、“十四五”期间，全市水环境国、省控断面水质达到国家、省考核目标要求，稳定劣Ⅴ类水体消除成果，县级以上集中式饮用水水源地取水口水质达标率100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定，县城以上建成区黑臭水体全面消除，南水北调中线干渠水质保持稳定。全市空气质量持续改善，PM2.5年均浓度等指标完成国家、省考核目标要求。 3、积极推进污水处理和再生水利用设施建设，进一步提高污水处理厂深度处理和再生水利用水平。新、改、扩建城镇污水处理厂按所在区域其尾水排放达到或优于《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1、《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级A标准要求。加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施，处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 41/1820-2019）排放限值要求。 4、新建、升级省级产业集聚区要同步规划、建设污水、垃圾集中收集等设施，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置；加快推进其他各类各级园区污水管网和集中处理设施建设。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合集中处理设施的接纳标准。 5、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装适宜高效治理设施。 6、巩固提升农用地分类管理和安全利用，有序实施建设用地风险管控和治理修复。“十四五”期间，全市控制农业源氨排放，加强秸秆禁烧与综合利用工作，主要农作物化肥农药施用量保持负增长，化肥、农药利用率均达到43%以上，规模养殖场粪污处理设施装备全配套，全市基本实现农膜全部回收。 1、本项目污染物排放满足总量控制要求； 2、本项目营运期无新增废水产生。 3、本项目产生的粉尘均采取集气罩收集，粉尘经集气收集后通入袋式除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放，项目不涉及VOCs排放。 相符 环境风险防控 1、完善集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系。 2、防范跨界水污染风险，建立黄河干流及支流等河流上下游水污染防治联动协作机制和水污染事件应急处置联动机制，落实应急防范措施，强化应急演练。 本项目不涉及。 相符 资源利用率要求 1、“十四五”期间，发展绿色低碳能源，提高清洁能源利用比例，全市能耗“双控”指标和煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求。 2、“十四五”期间，持续推进农业、工业、城镇等重点领域节水，提高水资源利用效率，开展最严格水资源管理制度考核；完善再生水利用管网建设，提升再生水利用率；全市年用水总量控制完成国家、省下达目标要求。 3、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率。“十四五”期间，全市受污染耕地安全利用率力争实现100%，污染地块安全利用率力争实现100%。 本项目不涉及。 相符 表2 项目与新郑市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元分类 管控要求 项目建设情况 相符性 ZH41018420007 新郑市水重点、布局敏感区 重点管控单元 空间布局约束 严格控制新建、扩建高排放、高污染项目。 新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100号）》要求。 本项目为扩建项目；不属于高排放、高污染项目，不属于“两高”项目。 相符 污染物排放管控 推进污水管网全覆盖、全收集、全处理，加快城市建成区排水管网雨污分流、污水处理厂提质增效。 新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB 41/908-2014）表1排放标准。 加快建设农村生活污水收集管网和污水处理设施。处理后的废水须达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB41/1820-2019）排放限值要求。 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 项目营运期间无新增废水排放；项目不属于重点行业。 相符 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 企业运营后，制定环境风险应急预案。 相符 资源利用效率要求 / / / 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 2、项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函[2021]171号）相符性分析见下表。 表3 项目与豫环函[2021]171号文的相符性分析 豫环函[2021]171号文相关要求 项目实际建设情况 相符性 河南省产业发展总体准入要求 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 本项目属于废弃资源综合利用业。 相符 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 本项目为废弃资源综合利用业，不属于《产业结构调整指导目录（2019本）》明确的淘汰类项目和《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 相符 3.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 本项目不属于两高项目。 相符 河南省大气生态环境总体准入要求 1.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 本项目严格执行环评及“三同时”管理要求，项目不属于重点行业。 相符 2.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 本项目使用电作为能源。 相符 河南省水生态环境总体准入要求 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 本项目不新增劳动定员，运营期无新增废水产生。 相符 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 本项目合理布置生产装置，不涉及危险化学品仓储。 相符 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业。 相符 重点区域大气生态环境管控要求 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 本项目不涉及工业炉窑、燃煤锅炉。 相符 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 本项目使用电作为能源，不涉及高污染燃料。 相符 3.强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰落后产能；全面落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 本项目不涉及煤炭。 相符 4.严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造，强化施工扬尘污染治理。 本项目颗粒物严格执行特别排放限值。 相符 5.推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 本项目不涉及锅炉、热风炉、煤气发生炉。 相符 由上表相符性分析可知，本项目建设符合《河南省生态环境厅分区管控总体要求（试行）》（豫环函[2021]171号）的相关要求。 3、项目与《郑州市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 本项目与《郑州市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析见下表。 表4 本项目与《郑州市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 《郑州市“十四五”生态环境保护规划》内容 本项目情况 相符性 坚决遏制“两高”项目盲目发展。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑等“两高”和产能过剩的产业项目。严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。建设项目要按照区域污染物削减要求，实施等量或倍量替代，替代方案和落实情况向社会公开。 本项目为废弃资源综合利用业中废塑料加工，不属于“两高”项目。 相符 加快现有过剩产能淘汰工作。持续开展淘汰落后生产工艺装备和产品工作；结合“亩均论英雄”和绩效分级综合评价，鼓励引导耐材、炭素、水泥、砖瓦窑等高污染、高耗能行业企业退出。 本项目为废弃资源综合利用业中废塑料加工，不属于高污染、高耗能行业企业。 相符 持续排查整治“散乱污”企业。持续保持“散乱污”企业动态清零，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。健全落实省、市、县、乡四级联动监管机制，压实区县（市）、乡镇（街道）主体责任，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。 本项目为废塑料加工项目，不属于“散乱污”企业。 相符 综上所述，本项目建设满足《郑州市“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 4、项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》的相符性分析 本项目建设与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）要求符合性分析如下。 表5 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相关要求 项目 规范具体要求 本项目情况 相符性 回收 要求 分类回收、不得含有危险废物和医疗废物。 本项目原材料为现有工程废铝塑复合板、机头料、边角料，确保不含有危险废物和医疗废物。 相符 运输 1、封闭运输，不得裸露运输； 2、包装物防水、耐压、遮蔽性好，运输、装卸时无废塑料遗洒； 3、包装物表面标明废塑料的来源、原用途和去向等信息； 4、不得超高、超宽、超载运输废塑料。 本项目原材料为现有工程废铝塑复合板、机头料、边角料，均为厂内转运。 相符 贮存 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内； 2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施； 3、废塑料按种类、来源分开存放； 本项目设置有专门的原料库，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火要求。 相符 预处理 1、预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术和设备；机械化和自动化作业，减少手工操作； 2、废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全； 3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂； 4、塑料切片应配有防治粉尘和噪声污染的设备； 5、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施。 本项目原料无需分拣，破碎、磨粉工序粉尘设置有集气罩及袋式除尘器；设备有相应降噪措施。 相符 项目建设环境保护 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度； 2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证； 3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址； 4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志； 5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道。 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度；本项目选址位于新郑市郭店镇吉祥路，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；项目原料不涉及进口塑料；项目设置封闭原料库，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道。 相符 污染控制 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用； 2、企业应有集气装置收集废气； 3、其他气体净化装置收集的固废，应按国际危废鉴别标准鉴别； 4、预处理和再生利用过程应控制噪声污染； 5、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准。 本项目无新增废水产排；项目粉尘处理配置有集气罩及袋式除尘器；生产设备采取隔声、减振等措施；废塑料预处理过程中产生的固废按要求进行处理。 相符 产品 1、产品应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志； 2、生产过程不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂； 本项目产品符合产品质量标准，生产过程中不涉及使用氟氯化碳类化合物作发泡剂。 相符 管理 1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作； 2、企业应对所有工作人员进行环保培训； 3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度； 4、企业应建立环保监测制度； 5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案； 6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费。 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托当地环保部门进行环保监测；委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费。 相符 由上表可知，本项目的建设符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的相关要求。 5、项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析 本项目建设与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）的相符性性分析内容如下。 表6 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性 序号 规范具体要求 本项目情况 相符性 1 第三条：废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 本项目建设符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》；项目选址位于新郑市郭店镇吉祥路，选址不属于居民区内；本项目采用的废塑料为现有工程废铝塑复合板、机头料、边角料，原料不涉及危险废物和医疗废物。 相符 2 第四条：废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 本项目废气处理过程中产生的除尘器收集粉尘收集后回用于生产；严禁露天焚烧。 相符 3 第五条：进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 本项目不涉及。 相符 4 第六条：进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。 本项目不涉及。 相符 5 第七条：废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。 本项目无废水产排，废气收集后通入袋式除尘器处理，固体废物收集后按要求综合利用。 相符 由上表可知，本项目的建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（公告2012年第55号）的相关要求。 6、项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析 本项目的建设与《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析如下。 表7 与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 项目 《废塑料综合利用行业规范条件》 本项目情况 相符性 一、企业的设立和布局 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 本项目原材料为现有工程废铝塑复合板、机头料、边角料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 相符 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 本项目为扩建项目，项目建设符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建有规范化设计，采用节能环保技术及生产装备。 相符 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 相符 二、生产经营规模 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 本项目年处理1.06万吨塑料，大于5000吨。 相符 三、资源综合利用及能耗 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 企业废塑料全部加工处理，不倾倒、焚烧与填埋过程废物。 相符 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 本项目生产综合电耗为20千瓦时/吨，低于500千瓦时/吨废塑料要求。 相符 四、工艺与装备 应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 本项目不涉及。 相符 五、环境保护 严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，后期将编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 相符 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 本项目加工存储场地为单独厂房，地面全部硬化，且无明显破损现象。 相符 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 本项目设置有单独的原料库。项目原料库具有防雨、防风、防渗等功能，原料不露天堆放。企业厂区管网采取“雨污分流”设计。 相符 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 本项目原材料为现有工程废铝塑复合板、机头料、边角料，不擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 相符 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 本项目无新增废水产排。 相符 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 本项目粉尘收集后通入袋式除尘器处理后有组织排放。 相符 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 本项目对生产设备、风机采取减振降噪措施。 相符 六、防火安全 ①企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 ②生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 ③生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 ①设计严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 ②生产厂房、仓库等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，设置严禁烟火标志。 ③生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 相符 由上表可知，项目建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》的相关要求。 7、项目与大气污染防治相关政策的相符性分析 本项目与大气污染防治政策的相符性分析见下表。 表8 本项目与大气污染防治相关政策的相符性分析 规范 文件 内容 本项目情况 相符性 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 加快传统产业转型升级。支持重点行业通过产能置换、装备大型化改造、重组整合，实施绿色转型升级。制定2022年度淘汰落后产能工作方案，落实国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排查整治专项行动，按期完成年度淘汰落后产能目标任务，对于落后产能和“散乱污”企业，实施动态“清零”。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，不属于落后产能和“散乱污”企业。 相符 推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高项目”会商联审机构，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用炭素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料制品、铅锌冶炼（含再生铅）单纯新增产能。 本项目位于新郑市郭店镇，符合“三线一单”。项目不属于重点行业。 相符 《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 持续优化产能结构，推动产业绿色升级。通过严控“两高”产能、压减过剩产能、淘汰落后低效产能，运用资金奖补、绩效评价等政策，全面推进产业结构调整，增强绿色发展底色。 本项目不属于“两高”产能、过剩产能、落后低效产能。 相符 严格控制新增产能。严把高耗能高排放项目准入关口，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素及炼钢用石墨电极、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业单纯新增产能。禁止新建砖瓦窑、建筑和卫生陶瓷等项目，改扩建项目严格按照产能置换方法实施减量置换，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方能投产。严格落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目需达到A级水平，改建项目需达到B级以上水平。 本项目不属于高耗能高排放项目，不属于耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业，不属于砖瓦窑、建筑和卫生陶瓷等项目。 相符 《郑州市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》 （一）有组织排放。火电（含垃圾焚烧发电）、钢铁、水泥、铝工业、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求；有色金属冶炼及压延、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家、省污染物排放标准及修改单要求（有特别限值的应执行特别限值要求）。鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；烟气脱硝应采用活性炭（焦）、选择性催化还原（SCR）等高效脱硝技术，采用臭氧法脱硝技术的应更换为高效脱硝技术；排放挥发性有机物的企业除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭。 本项目颗粒物排放满足地方污染物排放标准限值要求。 相符 （二）无组织排放。无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现"五到位、一密闭"（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。无组织排放应达到物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。 本项目地面实现全硬化，设置专用封闭原料库，设置有封闭破碎间。 相符 综上所述，本项目建设满足《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《郑州市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》等文件的相关要求。 8、项目与南水北调工程环保要求相符性分析 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧引用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 8.1建筑物段（渡槽、倒吸虹、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 8.2总干渠明渠段 根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 ①微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 ②弱~中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 ③强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 经现场调查，本项目距南水北调中线一期工程总干渠9.2km，不在南水北调中线干渠二级水源保护区范围内，项目与南水北调中线一期工程总干渠的相对位置见附图8。 9、项目与望京楼水库饮用水水源保护区相符性分析 望京楼水库饮用水水源地原包含老观寨水库、望京楼水库两个水库，根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号），望京楼水库饮用水水源保护区进行了调整，望京楼水库饮用水水源地保留老观寨水库区域（自S102至老观寨水库大坝），取消望京楼水库区域（自老观寨水库大坝至万邓路望京楼水库大坝），并相应调整保护区范围。具体范围如下： 一级保护区：老观寨水库兴利水位线（154.4米）以内的区域及兴利水位线以外200米东至阎家庄路一河东路一石家咀北路一乡道008、南至水库大坝南侧、西至河西路一金钟寨东路一王垌村东路一王垌村北路的区域；望京楼水库兴利水位线（126.7米）以内的区域及兴利水位线以外200米东至省道223、南至万邓路、西至库西路的区域。 二级保护区：一级保护区外，东至省道223、南至万邓路、西至岗李东路一岗李北路一王善垌路一商登高速公路一冯家岗路一城轨路一走马岗路一国道107、北至刘庄东路一芦家村路一芦家村南路一后时路一后时东路一五里口南路一徐庄村路的区域。 本项目位于郑州市新郑市郭店镇吉祥路1号院，位于望京楼水库饮用水水源二级保护区北侧860m处，不在其饮用水水源保护区内，项目与望京楼水库饮用水水源保护区的相对位置见附图8。 10、项目与行业绩效分级要求相符性分析 本项目属于未纳入国家和省级重点行业涉气企业，项目与河南省重污染天气通用行业应急减排措施（颗粒物）相符性分析如下。 表9 本项目与通用行业绩效应急减排措施（颗粒物）相符性分析 差异化指标 涉PM企业基本要求 本项目建设情况 相符性 物料装卸 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 本项目原料主要为废铝塑复合板、机头料及边角料，运输及储存过程无粉尘产生。 相符 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 本项目原料装卸均在原料库内完成。 相符 物料储存 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 本项目原料主要为废铝塑复合板、机头料及边角料，均为块状，项目设置有全封闭原料库，采用硬质材料门，所有门窗保持常闭状态。 相符 物料转移和输送 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 本项目原料主要为废铝塑复合板、机头料及边角料，转移及储存过程无粉尘产生。 相符 成品包装 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 本项目破碎机置于地下，磨机、静电铝塑分选机进行二次密闭，卸料口及时清扫，地面无明显积尘。 相符 工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 本项目破碎机置于地下，磨机、静电铝塑分选机所在区域进行二次密闭，产尘点设置集气除尘设施。 相符 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 本项目车间地面干净，无积料、积灰现象。 相符 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 本项目生产车间无可见烟粉尘外逸。 相符 11、本项目与备案内容相符性分析 本项目建设内容与备案内容相符性见下表。 表10 本项目与备案相符性分析一览表 内容 备案内容 本项目拟建设情况 相符性 项目名称 年产10000吨PE颗粒项目 年产10000吨PE颗粒项目 相符 建设单位 河南吉祥实业有限公司 河南吉祥实业有限公司 相符 建设地点 新郑市郭店镇吉祥路1号院 新郑市郭店镇吉祥路1号院 相符 建设性质 扩建 扩建 相符 建设内容 该项目利用自有厂房3200平方米，原材料采用本企业废铝塑复合板、机头料、边角料 该项目利用自有厂房3200平方米，原材料采用本企业废铝塑复合板、机头料、边角料 相符 总投资 500万元 500万元 相符 占地面积 3200平方米 3200平方米 相符 主要生产工艺 原材料-破碎-磨粉-分离-冷压-成品 原材料-破碎-磨粉-分离-冷压-成品 相符 生产设备 单辊破碎机（750型）、重型破碎机（180型）、磨机（150型）、静电铝塑分选机（750型）、冷压机（50型）、环保设备等 单辊破碎机（750型）、重型破碎机（180型）、磨机（150型）、静电铝塑分选机（750型）、冷压机（50型）、环保设备等 相符 由上表可知，项目名称、建设单位、建设地点、建设内容、总投资、占地面积、生产工艺、生产设备均与备案内容相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南吉祥实业有限公司现有工程生产过程中会产生机头料、边角料以及废铝塑复合板，为有效解决现有工程的一般固体废物，实现资源的有效循环利用，河南吉祥实业有限公司拟投资500万元建设年产10000吨PE颗粒项目。项目利用现有厂区内自有已建厂房，不新增用地面积。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用—27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。新郑市发展和改革委员会备案已出具本项目备案证明（见附件2），备案编号为2203-410184-04-01-646670，项目建设符合现行产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42—非金属废料和碎屑加工处理422”中“废塑料加工处理”类，应编制环境影响报告表。 2、项目建设内容 项目建设内容主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，项目具体建设内容见下表。 表12 项目建设内容一览表 类别 组成 建设内容 备注 主体工程 破碎车间 1层钢结构厂房，占地面积1900m2，购置破碎机、磨机、静电铝塑分选机、冷压机等设备，建设1条年产10000吨PE颗粒生产线 利用现有厂区内已建厂房进行建设 储运工程 原料库 1层钢结构厂房，占地面积1300m2，用于存放原材料 利用现有厂区内已建厂房进行建设 辅助工程 办公室 依托现有工程已建办公楼 依托现有工程 公用工程 供电 由郭店镇供电网供应 依托现有工程 供水 由郭店镇自来水管网供应 依托现有工程 排水 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；项目运营期无新增废水产生 依托现有工程 环保工程 废气 破碎、磨粉、包装粉尘 项目采取破碎机置于地下，并对磨机、静电铝塑分选机所在区域进行二次密闭。项目共设置2台破碎机、14台磨机、8台分选机，破碎机、磨机进料口处及分离后出料口处设置集气罩，其中8台磨机螺旋收料尾气设置集气管道，粉尘经集气收集后通入1台袋式除尘器进行处理，其余6台磨机自带有袋式除尘器，粉尘收集后通入自带袋式除尘器（共6台）处理。经处理后粉尘共用1根15m高排气筒（DA001）排放 新建 废水 / 项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水；项目无生产废水产生 / 固废 除尘器收集粉尘 项目边角料、废铝塑复合板破碎、磨粉、分离工序收集粉尘经螺旋输送机直接送入静电铝塑分选机，机头料磨粉工序收集粉尘回用于冷压环节 依托现有工程 危险废物 项目危险废物依托现有工程危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 噪声 采取基础减振、隔声等措施 新建 表13 本项目与现有工程依托关系一览表 本项目建设内容 依托关系 依托可行性 主体工程 破碎车间 钢结构，1座，1层，建筑面积1900m2 利用现有厂区内已建厂房进行建设 依托可行 储运工程 原料库 钢结构，1座，1层，建筑面积1300m2 利用现有厂区内已建厂房进行建设 依托可行 辅助工程 办公楼 位于厂区东南侧 依托现有工程已建办公楼 依托可行 公用工程 供电 郭店镇电网供应 依托现有供电线路 依托可行 供水 市政供水管网 依托已建供水管道 依托可行 排水 厂区排水管道 依托已建排水管道 依托可行 环保工程 污水处理站 无依托关系 项目营运期无新增废水产排 本项目为扩建项目，利用现有工程闲置区域进行建设，办公楼及公用工程均依托现有工程，不影响现有工程正常经营生产，依托可行。 3、项目产品方案 本项目建成后全厂产品方案见下表。 表14 主要产品一览表 序号 产品名称 规格 单位 本项目年产量 现有工程年产量 全厂年产量 变化情况 1 PE颗粒 0.4-1.0cm t/a 10000 0 10000 +10000 2 铝粉（副产品） / t/a 598.885 0 598.885 +598.885 3 铝塑复合板 / 平方米/a 0 2000万 2000万 0 本项目产品质量标准见下表。 表15 产品质量标准一览表 序号 指标 产品质量标准 1 水分 小于0.4% 2 灰分 小于40% 3 颗粒直径 0.4-1.0cm 4、项目主要设备及设施 本项目设备均为新增，项目主要设备及设施见下表。 表16 主要设备及设施一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 破碎机 750型单辊破碎机 台 1 用于边角料、废铝塑复合板破碎 180型重型破碎机 台 1 用于机头料破碎 2 磨机 150型 台 6 自带袋式除尘器，用于机头料破碎后磨粉 台 8 用于边角料、废铝塑复合板破碎后磨粉 3 静电铝塑分选机 750型 台 8 用于铝塑粉料分离 4 冷压机 50型 台 2 用于PE颗粒冷压 5 抓机 / 台 1 用于原料上料 5、项目主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见下表。 表17 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 本项目年消耗量 现有工程年消耗量 全厂年消耗量 变化情况 备注 1 废铝塑复合板 2600t/a 0 2600t/a +2600t/a 来自现有工程不合格产品，其中塑料含量90%，铝含量10% 2 机头料 4600t/a 0 4600t/a +4600t/a 来自现有工程生产过程，其中塑料含量100% 3 边角料 3400t/a 0 3400t/a +3400t/a 来自现有工程生产过程，其中塑料含量90%，铝含量10% 4 铝板 0 31320t/a 31320t/a 0 外购 5 PE塑料 0 45500t/a 45500t/a 0 外购 6 高分子膜 0 1700t/a 1700t/a 0 外购 7 保护膜 0 1700t/a 1700t/a 0 外购 8 聚酯漆 0 240t/a 240t/a 0 外购 9 丙烯酸油漆 0 360t/a 360t/a 0 外购 10 稀释剂 0 80t/a 80t/a 0 外购 11 清洗剂 0 13t/a 13t/a 0 外购 12 水 144m3/a 34500m3/a 34644m3/a +144m3/a 由郭店镇供水管网供给 13 电 20万kw·h/a 500万kw·h/a 520万kw·h/a +20万kw·h/a 由郭店镇供电线路供给 7、项目物料平衡 图1 项目物料平衡 7、项目水平衡 本项目不新增劳动定员，因此不新增生活污水；项目无生产废水产生。 8、劳动定员和工作制度 本项目不新增劳动定员，员工均从现有工程调配。项目年工作时间为300天，单班制，每班8小时。 9、项目平面布置 本项目共两座厂房，1座破碎车间，1座原料库，项目平面布置图详见附图4。项目生产过程在破碎车间内完成，车间内设备按照工序依次布置，减少了物料的输送，提高工作效率设置专用的原料库，，避免了对生产活动产生的不必要的影响。综上，本项目车间内平面布局功能分区明确，具有物流通畅、线路短捷的优点，平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 （1）原料储存：本项目原材料主要为现有工程产生的边角料、机头料以及废铝塑复合板，收集后运至项目原料库储存。项目设置有全封闭原料库，原材料均为块状，储存过程无粉尘产生。 （2）破碎：项目原材料进厂后在原料库堆存，并使用抓机将原材料送至破碎机上料仓，进入破碎机进行破碎，破碎后出料口物料粒径为2-4cm。项目共设置2台破碎机，1台单辊破碎机用于破碎边角料、废铝塑复合板，1台重型破碎机用于破碎机头料；此过程主要污染物为破碎粉尘以及设备噪声； （3）磨粉：破碎后的物料收集后通过密闭螺旋输送机送至各磨机中，磨机出料口粉料粒径为10-20目；此过程主要污染物为磨粉粉尘以及设备噪声； （4）分离：磨粉后的粉料经过旋风收料后落入料仓通过密闭螺旋输送机送至静电铝塑分选机，将铝粉与塑料进行分离，项目分离共设置四级静电分离，分离后的铝粉使用吨包存放，此过程主要污染物为粉料落入吨包中产生的包装粉尘及设备噪声； 静电铝塑分选机原理：利用静电现象进行物质的静电分选，根据物质的摩擦物性、异电物性、介电系列差异，在强高压电场中使不同物体被激发而所带电荷电量不同，再依据静电释放行为不同、物体的重力和平抛运动速度等有效作用力的不同而进行混合物体间的分选； 冷压：收集后的塑料粉送至冷压工位采用冷压机进行冷压，压制后得到成品PE颗粒。项目成品不在车间内储存，直接运至现有工程原料存储区。此过程主要污染物为设备噪声。 图2 生产工艺及产污流程图 二、运营期污染环节及治理措施 本项目运营期污染环节及治理措施情况见下表。 表18 运营期产污环节及治理措施一览表 污染物 产污环节 污染源名称 治理措施 废气 破碎工序 粉尘 经集气收集后通入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放 磨粉工序 粉尘 经集气收集后通入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放 包装工序 粉尘 经集气收集后通入袋式除尘器进行处理后由1根15m高排气筒排放 噪声 生产过程 生产设备 采取减振、隔声等降噪措施 固废 员工生活 生活垃圾 设置生活垃圾收集箱，收集后交当地环卫部门处理 废气处理 除尘器收集粉尘 边角料、废铝塑复合板破碎、磨粉、分离工序除尘器收集的粉尘经螺旋输送至静电铝塑分选机，机头料磨粉工序除尘器收集的粉尘回用于冷压环节 设备维护 废液压油 收集后依托现有工程危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续 河南吉祥实业有限公司现有工程为年产2000万平方米铝塑复合板生产线建设项目，《河南吉祥实业有限公司年产2000万平方米铝塑复合板生产线建设项目环境影响报告表》于2011年06月15日通过郑州市环境保护局审批，批复文号：郑环建表[2011]64号。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定，2020年6月29日在全国排污许可证管理信息平台上填报了排污信息，并获取证书编号91410184577614410U001Q。现有项目分三次进行验收，河南吉祥实业有限公司年产2000万平方米铝塑复合板生产线建设项目（一期工程16条铝塑复合板生产线）于2015年12月28日通过新郑市环境保护局的验收，批复文号：新环验[2015]23号，河南吉祥实业有限公司年产2000万平方米铝塑复合板生产线建设项目（二期工程4条铝箔涂装生产线）于2019年3月完成自主验收，河南吉祥实业有限公司年产2000万平方米铝塑复合板生产线建设项目（铝材涂装生产线）于2020年12月完成自主验收，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统填报公示。 4、现有工程建设内容 现有工程由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。现有工程建设内容见下表。 表19 现有工程建设内容一览表 项目组成 主项内容 建设内容 主体工程 复合车间 钢结构厂房，1层，建筑面积37260m2，建设16条全自动铝塑复合生产线 涂装车间 钢结构厂房，1层，建筑面积8000m2，含涂铝车间、材料仓库、油漆车间，建设4条全自动铝箔涂装生产线 备用车间 钢结构厂房，1层，建筑面积14904m2，外租 辅助工程 综合站房 砖混结构，1层，建筑面积720m2，含配电房、污水处理站 办公楼 砖混结构，4层，建筑面积5184m2 公用工程 给水 项目用水由郭店镇供水管网供给 排水 项目漂洗水经隔油+中和絮凝预处理后与漂洗水、生活 废水一起中和絮凝+生化+沉淀后排至市政管网 供电 由郭店镇供电线路供给 环保工程 废水处理 项目设置30m3/d的“隔油+中和絮凝”预处理设施（处理清洗剂）+280m3/d的“调节+中和絮凝+生化+沉淀”污水处理装置一套，废水处理后排入市政污水管网汇入郑州华南城污水处理厂进一步处理 废气处理 破碎粉尘经集气收集通入1台脉冲袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放；复合有机废气收集后引至3套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后由15m高排气筒排放；调漆车间有机废气经2套UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放；喷漆有机废气经1套RCO催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放；辊涂有机废气经2套RTO蓄热式燃烧装置处理后经15m高排气筒排放 固废处置 生活垃圾由垃圾桶统一收集后交由环卫部门 边角料、机头料和废铝塑复合板收集暂存于一般固废间，定期外售；混凝沉淀渣经板框压滤机压滤、干化后送垃圾填埋场；除尘器收集粉尘收集后回用于生产 槽液桶、油漆及稀释剂桶、清洗剂桶、树脂用桶收集在危废暂存间暂存，定期交回由原厂家重新回收使用；废漆渣、废矿物油收集在厂内危废暂存间暂存，定期交由河南嘉祥新能源科技有限公司处置 噪声治理 减振基础、隔声、距离衰减等 3、现有工程工艺流程 图3 现有工程铝板涂漆工艺流程及产污环节 图4 现有工程铝塑复合工艺流程及产污环节 4、现有工程产污环节及污染物达标分析 （1）废气 现有工程废气主要为破碎粉尘、复合有机废气、调漆有机废气、辊涂有机废气、喷漆有机废气。 现有工程破碎粉尘经集气收集通入1台脉冲袋式除尘器处理后由15m高的排气筒排放；复合有机废气收集后引至3套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后由15m高排气筒排放；调漆车间有机废气经2套UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放；喷漆有机废气经1套RCO催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放；辊涂有机废气经2套RTO蓄热式燃烧装置处理后经15m高排气筒排放。 企业委托监测期间（2022年6月13日），破碎粉尘排放浓度为6.1mg/m3，排放速率为0.149kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）中的相关规定；复合有机废气非甲烷总烃排放浓度分别为6.52mg/m3、6.22mg/m3、6.26mg/m3，排放速率分别为0.095kg/h、0.086kg/h、0.081kg/h，调漆有机废气非甲烷总烃排放浓度分别为5.98mg/m3、6.93mg/m3，排放速率分别为0.054kg/h、0.174kg/h，喷漆有机废气非甲烷总烃排放浓度分别为7.41mg/m3，排放速率分别为0.862kg/h，辊涂有机废气非甲烷总烃排放浓度分别为7.57mg/m3、8.01mg/m3，排放速率分别为0.124kg/h、0.166kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的相关要求。 现有工程无组织废气排放颗粒物最高浓度为0.402mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放及《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）中的相关规定，无组织排放非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的相关要求，对周围环境影响不大。 （2）废水 现有工程废水主要为员工生活污水以及生产废水，经厂区污水处理站处理达标后进入郑州华南城污水处理厂。验收监测期间（2020年11月27日-28日），化学需氧量最大排放浓度为45mg/L，悬浮物最大排放浓度为24mg/L，氨氮最大排放浓度为3.54mg/L，石油类最大排放浓度4.58mg/L，阴离子表面活性剂最大排放浓度为3.62mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（BOD5300mg/L、SS400mg/L、COD500mg/L）的要求，同时满足郑州华南城污水处理厂设计进水水质标准要求COD350mg/L、BOD5160mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP3mg/L、TN50mg/L。 （3）噪声 现有工程噪声主要为生产设备产生的机械噪声，主要降噪措施为基础减振、厂房隔声。企业委托监测期间（2022年6月13日），该项目各设施运转正常，东厂界外1米处、南厂界外1米、西厂界外1米处、北厂界外1米处昼间噪声测定值分别为55.7dB(A)、54.9dB(A)、56.3dB(A)、55.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废物 现有工程边角料、机头料和废铝塑复合板收集暂存于一般固废间，定期外售；混凝沉淀渣经板框压滤机压滤、干化后送垃圾填埋场；除尘器收集粉尘收集后回用于生产；生活垃圾在厂内定点收集，定期交由环卫部门统一处理。项目产生的槽液桶、油漆及稀释剂桶、清洗剂桶、树脂用桶收集在危废暂存间暂存，定期交回由原厂家重新回收使用；废漆渣、废矿物油收集在厂内危废暂存间暂存，定期交由河南嘉祥新能源科技有限公司处置。 5、现有工程污染物排放汇总 现有工程主要污染物排放情况见下表。 表20 现有工程污染物排放情况汇总一览表 序号 类型 污染物 实际污染物排放量（固体废物产生量） 1 废气 颗粒物 0.358t/a 非甲烷总烃 1.678t/a 2 废水 COD 1.553t/a NH3-N 0.122t/a 3 固废 边角料 3400t/a 机头料 4600t/a 废铝塑复合板 2600t/a 混凝沉淀泥渣 66t/a 除尘器收集粉尘 17.54t/a 废油漆桶 0.1t/a 废油漆渣 0.2t/a 废活性炭 0.7t/a 废矿物油 0.1t/a 生活垃圾 75t/a 6、现有工程存在的问题及整改措施 本评价对现有工程存在的环保问题提出整改措施如下： 表21 现有工程存在的环保问题及整改措施一览表 序号 现有工程存在的环保问题 整改措施 1 调漆有机废气收集效果不完善 加强调漆过程管理，调漆在调漆间内完成，调漆过程关闭调漆间大门 2 加强废气环保设施管理，设置专人负责环保设施，另及时进行维护，确保各项设施正常运行 设置环保专员 3 加强固体废物管理，危废暂存间贴标识，设置专人管理，建立档案、暂存与处置台帐 设置环保专员，建立台账 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于新郑市郭店镇吉祥路，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准。根据郑州市生态环境局新郑分局发布的《2020年新郑市空气月报》，评价站点选用新郑新区，评价因子为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，则项目所在区域空气质量现状评价见下表。 表22 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 最大浓度 占标率 达标情况 PM10 年评价质量浓度 49~120 70 171% 不达标 PM2.5 年评价质量浓度 24~129 35 369% 不达标 SO2 年评价质量浓度 5~14 60 23% 达标 NO2 年评价质量浓度 12~46 40 115% 不达标 CO 百分位数日均值 800~1800 4000 45% 达标 O3 8小时平均质量浓度 82~202 160 126% 不达标 由上表可知，本项目所在区域环境空气中的SO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、NO2、O3 浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目所在区域属于不达标区。 目前新郑市正在实施《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，持续强化扬尘、工业和机动车等领域的治理水平，大力减少污染物排放总量，将有效缓解大气污染状况推动空气质量持续改善。 2、地表水环境质量现状 本项目周边水体为潮河。根据区域水功能区划，潮河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价引用郑州市生态环境局公布的《郑州市内10条河流水质排名情况的报告》（2022年1月~2022年4月）中“潮河入七里河处”监测数据，具体数值统计数据见下表。 表23 潮河入七里河处监测数据汇总表 断面名称 监测时间 化学需氧量mg/L 氨氮mg/L 总磷mg/L 潮河入七里河处 2022年1月 22 0.263 0.78 2022年2月 38 4.78 1.2 2022年3月 45 2.65 1.35 2022年4月 33 0.635 0.55 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 30.0 1.5 0.3 最大超标倍数 0 0 0 达标情况 达标 达标 达标 由上表分析可知，潮河入七里河处2022年1月-4月污染物监测数据不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 4、土壤和地下水 本项目废水排入市政污水管网汇入郑州华南城污水处理厂进行处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展相关调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目500m范围内大气环境保护目标见下表。 表24 主要保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 方位 距离m 经度 纬度 环境 空气 113°41′48.52″ 34°31′45.26″ 孟家村 居民 二类环境空气功能区 W 200 113°41′53.74″ 34°31′59.71″ 高孟村 居民 NW 70 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准、《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）的相关要求，具体排放限值见下表。 表25 废气排放标准 标准 污染物 污染物排放限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（15m排气筒） 颗粒物 有组织 120mg/m3，3.5kg/h 无组织 1.0mg/m3 《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号） 颗粒物 有组织（其他行业） 10mg/m3 2、废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及郑州华南城污水处理厂设计进水水质要求。 表26 废水排放标准 单位：mg/L 污染物名称 pH COD BOD5 SS TN NH3-N TP 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 6～9 500 300 400 / 郑州华南城污水处理厂设计进水水质 / 350 160 200 50 40 3 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表27 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气：本项目废气主要为破碎工序、磨粉工序及包装工序产生的粉尘，不涉及大气污染物总量控制指标。 本项目不涉及VOCs的排放，项目现有工程VOCs排放量为1.678t/a，因此本项目建成后全厂VOCs排放量为1.678t/a。 （2）废水：本项目不新增劳动定员，项目不新增生活污水，运营期无生产废水产排，因此项目不涉及水污染物总量控制指标。 本项目无新增废水，现有工程COD、NH3-N许可排放量为1.99t/a、0.13t/a，因此本项目建成后全厂COD、NH3-N排放量分别为1.99t/a、0.13t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场勘查，目前本项目建设期仅为设备安装，因此，本次评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）污染物产排情况 本项目营运期产生的大气污染物主要为破碎工序产生的粉尘、磨粉工序产生的粉尘及包装工序产生的粉尘。本项目污染物产生源强按照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021年6月9日实施）以及类别同类项目进行核算。 本项目破碎工序粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—42废弃资源综合利用行业系数手册中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”进行核算，废PE塑料干法破碎颗粒物产生系数为0.375kg/t原料，项目原料用量为10600t/a，则粉尘产生量约为3.975t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》并类比同类项目，磨粉工序粉尘产生系数为1.0kg/t物料，项目原料用量为10600t/a，则磨粉工序粉尘产生量约为10.6t/a；包装工序粉尘产生系数为0.15kg/t产品，项目产品年产量约为10600t/a，则粉尘产生量约为1.59t/a。 ①废气排放情况 项目采取破碎机置于地下，并对磨机、静电铝塑分选机所在区域进行二次密闭（尺寸为10m×10m×5m）。项目共设置2台破碎机、14台磨机、8台分选机，破碎机、磨机进料口处及分离后出料口处设置集气罩，其中8台磨机螺旋收料尾气设置集气管道，粉尘经集气收集后通入1台袋式除尘器进行处理，其余6台磨机自带有袋式除尘器，粉尘收集后通入自带袋式除尘器（共6台）处理。经处理后粉尘共用1根15m高排气筒（DA001）排放。项目粉尘收集效率为95%，风机风量为15000m3/h，则项目粉尘收集量为15.357t/a，产生速率为6.399kg/h，产生浓度为426.6mg/m3；袋式除尘器处理效率为98%，粉尘排放量为0.307t/a，排放速率为0.128kg/h，排放浓度为8.5mg/m3。项目颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，最高允许排放速率≤3.5kg/h）的要求，同时满足《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）中的相关规定，所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3。 未收集的5%粉尘以无组织形式排放，由于车间密闭隔离，其中90%的粉尘在车间内沉降，则项目无组织排放量为0.081t/a。 ②废气产排情况汇总 本项目废气产排情况汇总见下表。 表28 本项目营运期有机废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 污染物产生情况 处理措施 污染物产生情况 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 点源 DA001 颗粒物 15.357 6.399 426.6 袋式除尘器+15m高排气筒 0.307 0.128 8.5 面源 生产车间 颗粒物 0.081 0.034 / 车间封闭 0.081 0.034 / （2）排放口基本情况 本项目大气排放口基本情况见下表。 表29 本项目大气排放口基本情况 编号 名称 排放口类型 排气筒底部中心坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 经度 纬度 DA001 废气排气筒 一般排放口 113°42′3.01″ 34°31′38.73″ 15 0.5 20 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的相关要求，本项目自行监测要求如下表： 表30 营运期监测计划一览表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 废气排气筒出口 颗粒物 每年1次 2 项目厂界 颗粒物 每年1次 （4）废气污染治理设施可行性分析 本项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）附录A中废气治理可行技术，因此项目废气污染治理设施可行。 （5）废气排放的环境影响 根据新郑市2020年监测数据，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标SO2、CO年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、NO2、O3年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为不达标区。项目生产过程产生的粉尘经袋式除尘器处理后由15m高排气筒有组织排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》（郑环攻坚[2019]3号）的相关要求，对周边环境影响较小。 2、废水 本项目不新增劳动定员，员工均从现有工程调配，因此不新增生活污水；项目营运期无生产废水产生。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自生产设备，噪声源强在70～90dB（A）。生产车间内设备经厂房隔声、基础减振后噪声源可降低20dB（A）。项目噪声源强及治理措施见下表。 表31 噪声源强及治理措施一览表 位置 名称 数量 源强 防治措施 治理后源强（dB（A）） 破碎车间 破碎机 2台 90 采取基础减振、厂房隔音、二次隔音措施 55 磨机 14台 85 50 分选机 8台 70 45 冷压机 2 80 采取基础减振、厂房隔音措施 60 除尘器风机 7台 85 采取基础减振、厂房隔音、二次隔音、安装消音器措施 50 （2）厂界达标情况 根据本项目主要高噪声设备的分布状况和车间外源强，计算出各声源对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，公式如下： ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： 式中： LP(r)—距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)—距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； R—预测点距噪声源距离，（m）； r0—源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； Ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 本项目夜间不生产，根据厂区建设布局情况及工程拟采用的降噪措施，选取主要的高噪声设备对厂界影响进行预测。预测结果见下表。 表32 项目主要噪声源源强及治理效果一览表 厂界 噪声源 源强dB(A) 距离m 贡献值dB(A) 背景值dB（A） 预测值dB（A） 标准值dB（A） 东厂界 破碎车间 67.1 190 21.5 55.7 55.7 60 南厂界 破碎车间 67.1 5 53.1 54.9 57.1 西厂界 破碎车间 67.1 75 29.6 56.3 56.3 北厂界 破碎车间 67.1 500 13.1 55.2 55.2 由上表结果可知，项目厂界预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)）要求，对周边环境影响较小。 （3）监测要求 本项目运营期噪声监测要求见下表。 表29 营运期噪声监测要求 项目 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 噪声 东、南、西、北厂界 Leq(A) 1次/季，昼间1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固体废物 4.1项目固体废物产生情况 （1）除尘器收集粉尘 本项目营运后除尘器收集粉尘量为15.05t/a，其中边角料、废铝塑复合板破碎、磨粉、分离工序除尘器收集粉尘量为10.77t/a，该部分粉尘收集后经螺旋输送机直接送入静电铝塑分选机；机头料磨粉工序除尘器收集粉尘量为4.28t/a，该部分粉尘收集后回用于冷压环节。 （2）废液压油 项目冷压机（2台）会用到液压油（每台在线量为0.05t/a），液压油在线量为0.1t/a，需定期更换（每1年更换一次），根据企业提供资料，每年定期更换的废液压油产生量为0.1t/a。废液压油属于《国家危险废物名录》（2021版）规定的“HW08废矿物油与含矿物油废物中的液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”类，危险废物废物类别为HW08，废物代码为900-218-08，危险特性为T、I。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，废液压油依托现有工程危废间暂存，定期委托有资质的单位处置。 项目固体废物产生情况见下表。 表33 项目固体废物产生情况一览表 序号 污染物 产污环节 性质 产生量 1 除尘器收集粉尘 废气处理 一般固体废物 15.05t/a 2 废液压油 设备维护 危险废物 0.1t/a 4.2一般固体废物管理要求 本项目一般固体废物产生量较小，除尘器收集粉尘收集后经螺旋输送机直接送入静电铝塑分选机，不产生二次污染，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），对周边环境影响较小。 4.3危险废物属性及环境管理要求 本项目危险废物废液压油产生量较小，与现有工程危险废物类别相同，收集后依托现有工程危废暂存间进行暂存，不产生二次污染。项目危险废物属性见下表。 表34 项目涉及的危险废物情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 污染防治措施 1 废液压油 HW08 900-218-08 0.1t/a 设备 维护 液态 液压油 废矿物油 1年 收集交有资质单位处置 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表35 项目危险废物储存场所基本情况 序号 名称 危废名称 危险废物类别 危废代码 位置 面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废液压油 HW08 900-218-08 厂区东北侧 20m2 分类存放，密闭塑料材质容器 0.1t/a 12个月 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。 （1）危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）暂存要求 a. 现有工程危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及其2013年修改单）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行建设，危险废物暂存间采取如下措施： ①危险废物暂存间地面基础采取重点防渗，地基采用C30防渗砼200mm厚，面层涂刷防渗涂层，防渗系数能够达到10-10cm/s； ②危险废物暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容； ③危废间内危险废物存放区设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区留出搬运通道；且库房内有安全照明设施和观察窗口。 b. 企业健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业对危险废物暂存间张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 c. 危险废物在危险废物暂存间内暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001及其2013年修改单）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③危险废物贮存前进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 （3）危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行。 综上所述，项目危险废物的收集、贮运和转运环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013年修改单）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目无废水产排，不存在下渗对地下水、土壤造成影响。项目可能造成地下水、土壤污染的途径主要为冷压机安装区域液压油跑、冒、滴、漏以及危废暂存间废液压油泄露等危险废物垂直下渗对土壤及地下水环境造成影响。 为防止液压油垂直入渗对土壤和地下水造成影响，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关内容，结合本项目特征，项目危险废物依托现有工程危废暂存间，根据现场勘查现有工程危废暂存间已进行重点防渗，地基采用C30防渗砼200mm厚，面层涂刷防渗涂层，防渗系数能够达到10-10cm/s；本项目破碎车间冷压机安装区域进行一般防渗处理，设备下方设置托盘。 6、生态 本项目位于新郑市郭店镇吉祥路1号，不在各类自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区范围内。项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 7、环境风险分析 7.1建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及易产生危险的物质主要为废液压油。 7.2环境风险Q值判断 根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。项目危险源辨识情况见下表。 表36 危险源辨识表 序号 危险源名称 CAS号 临界量（t） 最大储存量（t） q/Q 1 废液压油 / 2500 0.1 0.00004 项目各危险物质实际存储量与临界量比值之和Q=0.00004＜1，环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3环境风险分析 废液压油为稍有粘性的棕色液态，不溶于水，溶于苯，二硫化碳等。遇明火或高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压力增大，有开裂爆炸的危险。 7.4环境风险防范措施 盛放废油的容器采用密闭容器，严禁使用敞口容器；容器材质要选用耐腐蚀、耐碰撞、无渗漏材质；危废暂存间内配套沙土或锯末，如果发生废油泄露，首先应采用沙土或锯末进行覆盖，防止油液溢流，然后采用专用容器对以上泄露物进行收集，收集后废物作为危废处理；发生大量泄露情况：由于项目废油存储均使用专用密封容器，体积一般不超过1000L，不设大型罐体存储，危废间内危险废物存放区设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量，保证可以收集所有区域内泄露油液。 项目在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火、防渗措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 8、厂址可行性分析 （1）周围环境符合性 本项目位于新郑市郭店镇吉祥路1号院，项目利用现有厂区内自建厂房进行建设。河南吉祥实业有限公司东侧为紫金钢铁园，南侧为省道S321，西侧为河南远大新型板材有限公司，北侧为大智物流园。本项目周边分布的敏感点有西侧200m处的孟家村，西北侧70m处的高孟村，项目周围多为工业企业，生产条件良好，交通便利，项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过治理后，均能达标排放，对周围环境影响较小。 （2）规划符合性分析 本项目位于新郑市郭店镇吉祥路1号院，根据新郑市郭店镇总体规划（2017-2030）—土地使用规划图（见附图6），本项目所在地属于二类工业用地，符合郭店镇总体规划。 （3）与南水北调总干渠的关系 本项目距南水北调总干渠最近垂直距离约为9.2km，不在南水北调中线干渠二级水源保护区范围内。 （4）与望京楼水库的关系 本项目距南侧望京楼水库二级保护区约860m，不在望京楼水库饮用水水源保护区内，对望京楼水库饮用水水源保护区无明显影响。 综上所述，本项目选址可行。 9、本项目完成后全厂污染物排放“三本帐” 本项目建成后全厂污染物排放“三本帐”见下表。 表37 本项目完成后全厂污染物排放“三本帐” 污染因素 污染物 现有实际工程排放量 扩建项目排放量 以新带老削减量 全厂最终排放量 排放增减量 废水 COD 1.553t/a 0t/a 0t/a 1.553t/a 0t/a 氨氮 0.122t/a 0t/a 0t/a 0.122t/a 0t/a 废气 颗粒物 0.358t/a 0.307t/a 0t/a 0.665t/a +0.307t/a 非甲烷总烃 1.678t/a 0t/a 0t/a 1.678t/a 0t/a 固体废物 生活垃圾 75t/a 0t/a 0t/a 75t/a 0t/a 边角料 3400t/a 0t/a 0t/a 3400t/a 0t/a 机头料 4600t/a 0t/a 0t/a 4600t/a 0t/a 废铝塑复合板 2600t/a 0t/a 0t/a 2600t/a 0t/a 混凝沉淀泥渣 66t/a 0t/a 0t/a 66t/a 0t/a 除尘器收集粉尘 17.54t/a 15.05t/a 0t/a 32.59t/a +15.05t/a 废油漆桶 0.1t/a 0t/a 0t/a 0.1t/a 0t/a 废油漆渣 0.2t/a 0t/a 0t/a 0.2t/a 0t/a 废活性炭 0.7t/a 0t/a 0t/a 0.7t/a 0t/a 废矿物油 0.1t/a 0.1t/a 0t/a 0.2t/a +0.1t/a 10、环保投资 本项目总投资500万元，环保投资32万元，占总投资的6.4%。本项目环保投资情况见下表。 表38 本项目环保投资一览表 污染源 采取的治理措施 投资额（万元） 废气 破碎车间 粉尘 项目采取破碎机置于地下，并对磨机、静电铝塑分选机所在区域进行二次密闭。项目共设置2台破碎机、14台磨机、8台分选机，破碎机、磨机进料口处及分离后出料口处设置集气罩，其中8台磨机螺旋收料尾气设置集气管道，粉尘经集气收集后通入1台袋式除尘器进行处理，其余6台磨机自带有袋式除尘器，粉尘收集后通入自带袋式除尘器（共6台）处理。经处理后粉尘共用1根15m高排气筒（DA001）排放。 30 废水 / / / 噪声 生产设备噪声 基础减振、厂房隔声 1.8 固废 一般固废 除尘器收集粉尘 边角料、废铝塑复合板破碎、磨粉、分离工序除尘器收集的粉尘经螺旋输送至静电铝塑分选机，机头料磨粉工序除尘器收集的粉尘回用于冷压环节 0.2 危险废物 废液压油 依托现有工程危废暂存间，收集后交由有资质单位处置 / 合计 / 32 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、磨粉、包装工序DA001 | 粉尘 | 项目采取破碎机置于地下，并对磨机、静电铝塑分选机所在区域进行二次密闭。项目共设置2台破碎机、14台磨机、8台分选机，破碎机、磨机进料口处及分离后出料口处设置集气罩，其中8台磨机螺旋收料尾气设置集气管道，粉尘经集气收集后通入1台袋式除尘器进行处理，其余6台磨机自带有袋式除尘器，粉尘收集后通入自带袋式除尘器（共6台）处理。经处理后粉尘共用1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求（颗粒物15m高排气筒排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h），《郑州市2019年工业企业深度治理专项工作方案》颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 选取低噪声设备、基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目边角料、废铝塑复合板破碎、磨粉、分离工序除尘器收集的粉尘经螺旋输送至静电铝塑分选机，机头料磨粉工序除尘器收集的粉尘回用于冷压环节；危险废物依托现有工程危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目危险废物依托现有工程危废间进行暂存，为防止危险废物通过厂区下渗污染地下水，现有工程危废暂存间已进行重点防渗处理，防渗系数达到标准要求，并加强设施的维护和管理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“三十七、废弃资源综合利用业42—93非金属废料和碎屑加工处理422”中废塑料加工处理，因此本项目属于简化管理。根据《排污许可管理办法（试行）》（部令[2018]48号），企业建成后应当变更排污许可证。 |

# 六、结论

综上所述，河南吉祥实业有限公司年产10000吨PE颗粒项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目在该厂址建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.358t/a | / | / | 0.307t/a | / | 0.665t/a | +0.307t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 1.678t/a | / | / | 0 |  | 1.678t/a | 0 |
| 废水 | COD | 1.553t/a | 1.99t/a | / | 0 | / | 1.553t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.122t/a | 0.13t/a | / | 0 | / | 0.122t/a | 0 |
| 生活垃圾 | 75t/a | / | / | 0 | / | 75t/a | 0 |
| 一般固体废物 | 边角料 | 3400t/a | / | / | 0 | / | 3400t/a | 0 |
|  | 机头料 | 4600t/a | / | / | 0 | / | 4600t/a | 0 |
|  | 废铝塑复合板 | 2600t/a | / | / | 0 | / | 2600t/a | 0 |
|  | 混凝沉淀泥渣 | 66t/a | / | / | 0 | / | 66t/a | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 17.54t/a | / | / | 15.05t/a | / | 32.59t/a | +15.05t/a |
| 危险废物 | 废油漆桶 | 0.1t/a | / | / | 0 | / | 0.1t/a | 0 |
|  | 废油漆渣 | 0.2t/a | / | / | 0 | / | 0.2t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.7t/a |  |  | 0 |  | 0.7t/a | 0 |
|  | 废矿物油 | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | / | 0.2t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

机头料4600t/a、边角料3400t/a、废铝塑复合板2600t/a

成品10000t/a

磨粉

分离

粉尘1.115t/a

破碎

冷压

铝粉598.885t/a

9995.72t/a

10000t/a

除尘器收集粉尘4.28t/a

机头料、边角料、废铝塑复合板

成品

磨粉

分离

噪声

破碎

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

冷压