审批意见： 新环审〔2023〕02号 《新郑城市发展投资有限公司新郑市城市集中供热项目 环境影响报告表》审批意见 新郑城市发展投资有限公司： 你单位报送的由河南省豫启宇源环保科技有限公司编制的《新郑城市发展投资有限公司新郑市城市集中供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据河南国环环保科技有限公司出具的技术评估报告（豫国环新评〔2023〕01号），该项目审批事项在郑州市政务服务网站公示，经研究，依法批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放；项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收，并接受各级生态环境部门监督检查。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。 （三）项目污染控制应满足以下要求： 1、废气。①施工期,应合理安排工期,优化施工流程,采取合理防尘措施，严格控制施工扬尘；管道焊接环节产生的烟尘应选用专业化施工队伍、规范焊接施工、采用低毒无毒焊条等措施降低焊接烟尘对环境的影响。在南水北调饮用水水源二级保护区内施工时，施工机械和运输车辆应优先选取新能源机械和车辆。施工单位应严格按照郑州市人民政府办公厅《进一步加强大气污染防治工作十条措施》等文件要求落实施工工地“八个百分之百”标准、《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求，施工期废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和相关机械污染物排放限制要求。②运营期无废气产生。 2、废水。①施工期，合理安排施工的作业时间和施工方式。施工场地采取分区进行，在各施工区出入口设置车辆冲洗池；南水北调饮用水水源二级保护区内不设置冲洗池，禁止排放试压废水；施工现场不设置厕所，依托移动式生态厕所避开保护区。②营运期，锅炉房、各热力站软水制备设施制水过程产生的废水排入市政污水管网。 3、噪声。①施工期，采取设置临时声障、合理安排施工时间、合理布局施工现场、优化施工方法等噪声防治措施，降低噪声的干扰。施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。②运营期，设备运行产生的噪声应采取所有高噪声设备均置于室内、各水泵底部设减震基座、设计各噪声设备为半地下建设等降噪措施进行治理，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区质量标准。 4、固体废物。①施工期，项目不设置弃土场，工程弃方委托专业公司进行处理；在南水北调饮用水水源二级保护区内施工时，施工现场配备足够的生活垃圾、建筑垃圾和施工废料收集设施，确保日产日清，不在保护区内堆放；不在保护区内施工时，生活垃圾、建筑垃圾和施工废料不在施工作业区内长期存放，采取合理措施收集后，由环卫部门处理；定向钻废弃泥浆和弃土收集后均委托专业公司进行处理。②运营期，除污器过滤产生的过滤物清理收集后送往周边生活垃圾中转站，由环卫部门统一处理；软水制备产生的废树脂由厂家回收处置，不在站区暂存。妥善处置和综合利用各种固体废物。 （四）项目隔压换热站运营期站内无废气、废水、一般固废、危险固废产生，巡检人员产生的生活垃圾随产随清，不在站内暂存，站内污染物零排放。 （五）落实各项生态保护和恢复措施。施工期应强化施工管理，规范施工行为，认真落实各项生态保护措施，设置表土临时堆场，采取覆盖、拦挡、设截排水沟等措施防止水土流失，施工结束后及时对施工场地采取土地整治或生态修复等措施。 四、认真落实《报告表》提出的环境风险防范各种措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。 五、项目隔压换热站和部分管网位于南水北调饮用水水源二级保护区内，项目建设期、运营期一旦对南水北调饮用水水源保护区造成不利影响，建设单位应无条件服从南水北调相关要求。 六、项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化时需重新报批。 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按照新标准执行。 八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 九、项目环境保护日常监督检查由郑州市生态环境局新郑综合行政执法大队负责。 2023年1月19日