审批意见： 新环审〔2023〕3号 《河南誉蟠桃食品有限公司年产5000吨馒头项目 环境影响报告表》批复意见 河南誉蟠桃食品有限公司： 你单位报送的由郑州容成环保工程有限公司编制的《河南誉蟠桃食品有限公司年产5000吨馒头项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据河南国环环保科技有限公司出具的技术评估报告（豫国环新评〔2023〕02号），该项目审批事项在郑州市政务服务网站公示，经研究，依法批复如下： 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。 二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。 三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放；项目建成后按规定程序实施竣工环境保护验收，并接受各级生态环境部门监督检查。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废气、废水、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。 （三）项目污染控制应满足以下要求： 1、废气。项目运营期废气主要为面粉脱包粉尘、蒸汽发生器的天然气燃烧废气及发酵异味。面粉脱包产生的粉尘，要求项目在进料口上方设置集气罩，废气经集气管道引入1套“脉冲袋式除尘器”进行处理后通过1根30m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》（郑环攻坚〔2019〕3号）要求；蒸汽发生器设置低氮燃烧器，废气共同经1根30m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中相关要求。无组织废气主要为颗粒物和臭气浓度，无组织颗粒物通过加强负压收集、厂房阻隔等措施进行治理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；采用全密闭不锈钢发酵罐，最大限度减少异味挥发，存放及输送过程中无敞开操作等操作降低臭气浓度，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表1要求。 2、废水。项目运营期废水主要包括生产废水（纯水制备废水、浸米废水、设备清洗废水、车间清洗废水、检验室废水）和员工生活废水。废水依托现有化粪池处理后通过市政污水管网排入郑州华南城污水处理厂处理。总排口水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时满足郑州华南城污水处理厂进水水质要求。 3、噪声。项目采取基础减振、厂房隔声、合理布局等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固体废物。项目产生的废包装袋和除尘灰经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；废面团直接回用于和面工序；米渣日产日清，直接交由饲料厂，不在厂区储存；废石英砂、废活性炭和废反渗透膜由净水器公司更换后带走，综合利用；职工生活垃圾采用垃圾桶收集，环卫部门定期清运处理。 5、严格落实《报告表》中提出的环境风险防范措施和其他环境管理要求。 6、项目主要污染物排放总量应严格按照郑州市生态环境局新郑分局分配预支增量指标落实（项目编号：2023-001） 四、项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化时需重新报批。 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你单位应按照新标准执行。 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。 七、项目环境保护日常监督检查由郑州市生态环境局新郑综合行政执法大队负责。 2023年1月30日